ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:

Έκδοση: Ε3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας καταρτίζεται και διατηρείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.

Το Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική κατανομή και χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 0 Hz μέχρι 1000 GHz.

Το Μέρος 1.2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz από εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης (equipment using ultra wideband technology (UWB)).

Το Μέρος 1.3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 1000 GHz από συσκευές μικρής εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό ECA, που καθορίζονται στο ERC Report 25 (The European table of frequency allocations and applications in the frequency range 0 Hz to 3000 GHz (ECA TABLE)) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό RR για τις Κατανομές της Περιοχής 1, που καθορίζονται στο Άρθρο 5 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 4 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει κατάλογο συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Η διαδικασία και η χρονική στιγμή εξουσιοδότησης της χρήσης οποιασδήποτε ζώνης ραδιοσυχνοτήτων αποφασίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2017.

Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

###### Μέρος 1.1

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Εθνική Κατανομή | Εθνική Χρήση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 8300 Hz | 5.53 5.54 | 1. Επαγωγικές Συσκευές | 1. Επαγωγικές Συσκευές: ERC/REC 70-03, στη ζώνη 100 Hz – 9 KHz |
| 8300 Hz – 9 kHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 5.54A | 1. Επαγωγικές Συσκευές 2. Συστήματα ανίχνευσης αστραπων | 1. Επαγωγικές Συσκευές: ERC/REC 70-03, στη ζώνη 100 Hz – 9 KHz 2. Συστήματα ανίχνευσης αστραπων |
| 9 – 11.3 kHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 5.54A ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ | 1. Συστήματα ανίχνευσης αστραπών | 1. Συστήματα ανίχνευσης αστραπών |
| 11.3 – 14 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ | 1. ISM | 1. ISM |
| 14 - 19.95 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.57 5.56 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 19.95 – 20.05 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (20kHz) |  |  |
| 20.05 – 70 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.57 5.56 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 70 - 72 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 72 - 84 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.57 ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 5.56 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου: 77.5 kHz DCF σήμα χρόνου. |
| 84 - 86 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 86 - 90 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.57 ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.56 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 90 - 110 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.62 Σταθερή Υπηρεσία 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 110 - 112 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 112 - 115 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 115 - 117.6 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 Σταθερή Υπηρεσία Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση. |
| 117.6 - 126 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση. |
| 126 – 129 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση. |
| 129 – 130 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.60 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 130 – 135.7 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 135.7 – 137.8 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.67A 5.67B ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, ERC REC 62-01, στη ζώνη 135.7-137.8 kHz 2. Κυβερνητική xρήση |
| 137.8 – 148.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.64 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 148.5 - 255 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 255 - 283.5 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 3. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 3. Κυβερνητική xρήση |
| 283.5 - 315 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ) 5.73 5.74 ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) 3. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 3. Κυβερνητική xρήση |
| 315 - 325 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση (Ραδιοφάροι) 5.73 ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) 3. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85. IALA – σχέδιο που επιτρέπει το διαφορικό GPS 3. Κυβερνητική xρήση |
| 325 - 405 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Κυβερνητική xρήση |
| 405 - 415 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.76 ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 3. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) 3. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85. IALA – σχέδιο που επιτρέπει το διαφορικό GPS 3. Κυβερνητική xρήση |
| 415 - 435 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79 Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 228. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 435 - 472 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79 Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση 5.82 ECA36 | 1. Ανίχνευση έκτακτης ανάγκης 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ανίχνευση έκτακτης ανάγκης: ΕΝ 300 330, ΕΝ 300 718. 442.2 – 450 kHz και 456.9 – 457.1 kHz 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 338. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 472 - 479 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79 Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.80A 5.80B 5.82 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 338. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 479 - 495 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79 5.79A Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση 5.82 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. NAVTEX | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 338. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 3. NAVTEX: EN 300 065. Μετάδοση Navtex εθνικής γλώσσας 490 kHz |
| 495 - 505 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 505 - 526.5 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79 5.79A 5.84 ECA36 | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 4. NAVTEX | 1. Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί): Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 373. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 4. NAVTEX: EN 300 065, 518 kHz (μετάδοση διεθνής γλώσσας) |
| 526.5 - 1606.5 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 1606.5 - 1625 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.90 Ραδιοεντοπισμός ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 1625 - 1635 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 1635 - 1800 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.90 5.96 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 1800 - 1810 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 1810 - 1850 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.98 5.100 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 1810-2000 kHz |
| 1850 - 2000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.96 5.103 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 4. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 1810-2000 kHz 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 4. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2000 - 2025 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2025 - 2045 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103 5.104 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. Ωκεανογραφικές σημαδούρες 4. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 3. Ωκεανογραφικές σημαδούρες: μετεωρολογικές 4. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2045 - 2160 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.92 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2.Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402. Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 2160 - 2170 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2170 - 2173.5 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402. |
| 2173.5 - 2190.5 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ) 5.108 5.109 5.110 5.111 ECA36 | 1. DSC 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 2187.5 kHz (DSC για κίνδυνο και κλίση) 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, 2182 kHz (Ραδιοτηλεφωνία κινδύνου και κλίσης). 2174.5 kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου) |
| 2190.5 - 2194 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 2194 - 2300 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 3. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2300 - 2498 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 2498 - 2501 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (2500kHz) |  |  |
| 2501 - 2502 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος |  |  |
| 2502 - 2625 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.92 5.103 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2625 - 2650 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.92 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 2650 - 2850 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.92 5.103 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού |
| 2850 - 3025 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.111 5.115 ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες) | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες): EN 303 402, 3023 kHz (Συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 3025 - 3155 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 3155 - 3200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.116 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 3200 - 3230 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.116 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 3230 - 3400 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.116 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 3400 - 3500 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένων και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 3500 - 3800 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.92 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402 |
| 3800 - 3900 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 3900 - 3950 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 3950 - 4000 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 4000 - 4063 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.127 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης, Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
| 4063 - 4438 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 4. NAVTEX 5. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 4207.5 kHz (DSC κυκλοφορία κινδύνου) Σταθμοί πλοίων 4208, 4208.5, 4209 kHz. Παράκτιοι σταθμοί 4219.5, 4220, 4220.5 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης, Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 4125 kHz (Κυκλοφορία ραδιοτηλεφωνίας κινδύνου και ασφάλειας). 4177.5 kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου). 4209.5 kHz (Προειδοποιήσεις πλοήγησης και μετεωρολογίας). 4210 kHz (Πληροφορίες ασφάλειας) 4. NAVTEX: EN 300 065, 4209.5 kHz 5. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 608, ERC/REC 70-03, 4234 kHz |
| 4438 – 4488 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 4488 - 4650 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 4650 - 4700 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 4700 - 4750 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 4750 - 4850 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση |
| 4850 - 4995 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 4995 - 5003 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (5000kHz) |  |  |
| 5003 - 5005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος |  |  |
| 5005 - 5060 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5060 - 5250 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5250 - 5275 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5275 – 5351.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5351.5 – 5366.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.133B ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Κυβερνητική xρήση |
| 5366.5 - 5450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5450 - 5480 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση |
| 5480 - 5680 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.111 5.115 ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες) | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες): 5680 kHz (συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 5680 - 5730 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) 5.111 5.115 ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες) | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση 3. SAR (επικοινωνίες): EN 303 402, 5680 kHz (συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 5730 - 5900 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 5900 - 5950 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.136 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 5950 - 6200 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 6200 - 6525 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 6312 kHz (DSC κυκλοφορία κινδύνου) 6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης, Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 6215 kHz (Κυκλοφορία ραδιοτηλεφωνίας κινδύνου και ασφάλειας). 6268kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου). 6314 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 6525 - 6685 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 6685 - 6765 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 6765 - 7000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.138 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM: Στη ζώνη 6765 - 6795 kHz |
| 7000 - 7100 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 7000-7200 kHz |
| 7100-7200 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 7000-7200 kHz |
| 7200 - 7300 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 7300 - 7400 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.143 5.143B | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα.. |
| 7400 - 7450 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.143B | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 7450 - 8100 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 8100 - 8195 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 8195 - 8815 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 8414.5 kHz (DSC κυκλοφορία κινδύνου). 8415, 415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 8291 kHz (Κυκλοφορία ραδιοτηλεφωνίας κινδύνου και ασφάλειας). 8376.5 kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου). 8416.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 8815 - 8965 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 8965 - 9040 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 9040 - 9305 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήσης | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 9305 - 9355 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.145A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 9355 - 9400 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 9400 - 9500 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 9500 - 9900 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.147 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 9900 - 9995 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 9995 - 10003 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (10000kHz) 5.111 |  |  |
| 10003 - 10005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος 5.111 | 1. SAR (επικοινωνίες) | 1. SAR (επικοινωνίες): 10003 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 10005 - 10100 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.111 ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 10100 - 10150 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Κυβερνητική xρήση |
| 10150 - 11175 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 11175 - 11275 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 11275 - 11400 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 11400 - 11600 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 11600 - 11650 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 11650 - 12050 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.147 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως, στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 12050 - 12100 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 12100 - 12230 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 12230 - 13200 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.109 5.110 5.132 5.145 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 4. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 12577 kHz (DSC κυκλοφορία κινδύνου). 12577.5, 2578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 12290 kHz (Κυκλοφορία ραδιοτηλεφωνίας κινδύνου και ασφάλειας). 12520 kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου). 12579 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) 4. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13200 - 13260 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13260 - 13360 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13360 - 13410 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13410 - 13450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13450 - 13550 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13550 - 13570 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) 5.150 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM: Στη ζώνη 13553-13567 kHz 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13570 - 13600 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.151 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13600 - 13800 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13800 - 13870 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.151 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 13870 - 14000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 14000 - 14250 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 14000-14350 kHz 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 14250 - 14350 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 14000-14350 kHz 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 14350 - 14990 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 14990 - 15005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (15000kHz) 5.111 | 1. Σιδηροδρομικές εφαρμογές 2. SAR (επικοινωνίες) | 1. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz 2. SAR (επικοινωνίες): 14993 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 15005 - 15010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος | 1. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 15010 - 15100 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 15100 - 15600 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 15600 - 15800 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 15800 - 16100 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Κυβερνητική xρήση 3. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 609, κυρίως στη ζώνη 11100-16000 kHz |
| 16100 - 16200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.145A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 16200 - 16360 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 16360 - 17410 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.109 5.110 5.132 5.145 ECA36 | 1. DSC 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 16804.5 kHz (DSC κυκλοφορία κινδύνου).16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz (DSC κλήση) 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης.Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων.16420 kHz (Κυκλοφορία ραδιοτηλεφωνίας κινδύνου και ασφάλειας).16695 kHz (Κυκλοφορία τηλεγραφίας κινδύνου).16806.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 17410 - 17480 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 17480 - 17550 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 17550 - 17900 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 17900 - 17970 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 17970 - 18030 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων 2. Κυβερνητική xρήση |
| 18030 - 18052 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 18052 - 18068 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έρευνα Διαστήματος ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 18068 - 18168 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 18168 - 18780 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 18898.5, 18899, 18899.5 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση |
| 18780 - 18900 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 18900 - 19020 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.134 5.146 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 19020 - 19680 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 19680 - 19800 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.132 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 19703.5, 19704, 19704.5 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων.19680.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 19800 - 19990 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 19990 - 19995 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος 5.111 | 1. SAR (επικοινωνίες) | 1. SAR (επικοινωνίες): 19993 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 19995 - 20010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (20000kHz) 5.111 |  |  |
| 20010 - 21000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή Υπηρεσία ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 21000 - 21450 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 21450 - 21850 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 21850 - 21870 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 21870 - 21924 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.155B ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 21924 - 22000 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων HF 2. Κυβερνητική xρήση |
| 22000 - 22855 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.132 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 22374.5, 22375, 22444, 22444.5, 22445 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 22376 kHz πληροφορίες ασφάλειας |
| 22855 - 23000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 23000 - 23200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 23200 - 23350 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.156A | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. Κυβερνητική xρήση |
| 23350 - 24000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.157 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 24000 - 24450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 24450 - 24600 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 24600 - 24890 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 24890 - 24990 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 24990 - 25005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (25000kHz) |  |  |
| 25005 - 25010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Έρευνα Διαστήματος | 1. Έρευνα διαστήματος | 1. Έρευνα διαστήματος: Επιστημονική και ιατρική έρευνα διαστήματος |
| 25010 - 25070 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 25070 - 25210 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 25208.5, 25209, 25209.5 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 25210 - 25550 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 25550 - 25670 kHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις |
| 25670 - 26100 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή: EN 302 017, EN 302 245, Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 26100 - 26175 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.132 ECA36 | 1. DSC 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. DSC: EN 302 885, EN 303 402, 26121, 26121.5, 26122 kHz (DSC κλήση) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 303 402, Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 26100.5 kHz Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας |
| 26175 - 26200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 26200 - 26350 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 26350 - 27500 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 ECA36 | 1. CB radio 2. Κυβερνητική xρήση 3. ISM 4. Έλεγχος μοντέλου 5. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. CB radio: EN 300 433, ECC/DEC/(11)03, ERC/REC 70-03 (CEPT PR 27), στη ζώνη 26.960-27.410 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. ISM: Στη ζώνη 26.957 – 27.283 MHz 4. Έλεγχος μοντέλου: EN 300 220. Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/381/ΕC, in the bκαιs 26.990 - 27 ΜΗz, 27.040 – 27.050 MHz, 27.090 – 27.100 MHz, 27.140 – 27.150 MHz και 27.190 – 27.200 MHz. 5. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 302 608, ERC REC 70-03, 27.095 MHz, Σύστημα Eurobalise |
| 27500 - 28000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 28000 - 29700 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 29.700 - 30.005 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422. ERC/REC 25-10, ERC REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 30.005 - 30.010 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 30.01 - 37.50 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Έλεγχος μοντέλου 3. PMR 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Έλεγχος μοντέλου: EN 300 220, ERC/REC 70-03, ERC/DEC/(01)11, στη ζώνη 34.995-35.225 MHz μόνο για ιπάμενα μοντέλα 3. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz και 30.01-34.90 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 37.50 - 38.25 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοαστρονομία 5.149 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ραδιοαστρονομία 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 38.250 - 39 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 39 – 39.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.132A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επικοινωνίες μετεωρικής σκέδασης 3. PMR 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επικοινωνίες μετεωρικής σκέδασης : ERC/REC/(00)04, στη ζώνη 39.0-39.2 MHz 3. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 39.5 - 39.986 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επικοινωνίες μετεωρικής σκέδασης 3. PMR 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επικοινωνίες μετεωρικής σκέδασης : ERC/REC/(00)04, στη ζώνη 39.0-39.2 MHz 3. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 39.986 - 40.020 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έρευνα Διαστήματος ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.02 - 40.66 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.660 - 40.700 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM 3. Έλεγχος μοντέλου 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. ISM 3. Έλεγχος μοντέλου: EN 300 220, ERC/DEC/(01)12, ERC/REC 70-03, 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.70 - 40.98 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.980 - 41.015 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έρευνα Διαστήματος ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 41.015 - 42.000 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 42.0 - 42.5 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός 5.132A 5.161B ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση. 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 42.5 - 44.0 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση: Εναρμονισμένη ζώνη 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 44.0 - 47 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.162A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 4. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Κυβερνητική xρήση: Εναρμονισμένη ζώνη 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού 4. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 47 - 50 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.162A 5.164 ECA36 | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 4. PMR 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: Στη ζώνη 48.5-50 MHz, έρευνα διαστήματος/EESS. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224, στη ζώνη 47.0-47.25 MHz 4. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας. 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 50 - 52 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.162A 5.164 5.166A 5.169B ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMR 4. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301783, στη ζώνη 50-52 MHz 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας. 4. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 52 - 68 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.162A 5.163 5.164 5.169Β ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR 3. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. Εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 54-61 MHz σε ζεύξη (paired) με εκπομπή σταθμού βάσης στη ζώνη 61-68 MHz.T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας. 3. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 68.00 - 70.45 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία ECA9 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMR/PAMR | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 69.9-70.5 MHz 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με τη ζώνη 77.8-80.25 MHz. |
| 70.45 - 74.80 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ραδιοαστρονομία 5.149 ECA9 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMR/PAMR 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 69.9-70.5 MHz 2. Κυβερνητική xρήση: Εναρμονισμένη ζώνη 73.3-74.1 MHz 3. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με τη ζώνη 80.25-84.6 MHz. 4. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις (inter alia solar wind monitoring in 73-74.6 MHz). |
| 74.8 - 75.2 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.180 | 1. ILS | 1. ILS: Ραδιοφάροι σήμανσης |
| 75.2 - 87.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 75.2-77.7 MHz σε ζεύξη (paired) με τη ζώνη 85.0-87.5 MHz. |
| 87.5 - 100 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM 2. Ασύρματος/α ήχος/πολυμέσα | 1. Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM: EN 302 018. Συμφωνία Γενεύης GE84 2. Ασύρματος/α ήχος/πολυμέσα: EN 301 357. ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 87.5-108.0 MHz. |
| 100 - 108 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM 2. Ασύρματος/α ήχος/πολυμέσα | 1. Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM: EN 302 018. ECC/REC/(16)04, ERC/REC 54-01. Συμφωνία Γενεύης GE84 2. Ασύρματος/α ήχος/πολυμέσα: EN 301 357. ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 87.5-108.0 MHz. |
| 108.000 - 117.975 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.197A | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. GBAS 3. ILS 4. VOR | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: Ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κάτω των 112 MHz, που περιορίζονται σε πομπούς ζεύξης δεδομένων εδάφους. 2. GBAS: EN 303 084, GBAS/VDB στη ζώνη 112-117.975 MHz 3. ILS: Localiser στη ζώνη 108-112 MHz 4. VOR: Στη ζώνη 108-117.975 MHz |
| 117.975 - 121.450 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.200 ECA5 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: EN 300 676, EN 301 841, ΕΝ 301 842. Ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων. EN 301 841-3 για εξοπλισμό εδάφους. |
| 121.45 - 121.55 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.111 5.200 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες 2. EPIRBs | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: EN 300 676, EN 301 841, EN 302 961, EN 301 841-3 για εξοπλισμό εδάφους. Ναυτιλιακός προσωπικός φάρος για σκοπούς έρευνας και διάσωσης 2. EPIRBs: EN 300 152, ζώνη διαθέσιμη μόνο για κίνδυνο και ασφάλεια. |
| 121.55 - 136.00 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.200 5.201 ECA5 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: EN 300 676, EN 301 841, EN 301 842. 123.1 MHz Αεροναυτικές κινητές επικοινωνίες κινδύνου. EN 301 841-3 για εξοπλισμό εδάφους. |
| 136 - 137 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.202 ECA5 | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες | 1. Αεροναυτικές επικοινωνίες: EN 300 676, EN 301 841, EN 301 842. EN 301 841-3 για εξοπλισμό εδάφους. |
| 137.000 - 137.025 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208A 5.208B 5.209 Λειτουργία Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.203C 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Η κινητή υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC/(99)06, μη γεωστατικοί 4. Δορυφόρος καιρού |
| 137.025 - 137.175 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208A 5.208B 5.209 Λειτουργία Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.203C 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Η κινητή υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης. 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC/(99)06, μη γεωστατικοί 4. Δορυφόρος καιρού |
| 137.175 - 137.825 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208A 5.208B 5.209 Λειτουργία Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Η κινητή υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC/(99)06, μη γεωστατικοί 4. Δορυφόρος καιρού |
| 137.825 - 138.000 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.208Α 5.208B 5.209 Λειτουργία Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.206 5.208 ECA6 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Η κινητή υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC/(99)06, μη γεωστατικοί 4. Δορυφόρος καιρού |
| 138.0 - 143.6 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.211 ECA36 ECA367 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Μη εξειδικευμένα SRDs | 1. Κυβερνητική xρήση: 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: 3. Μη εξειδικευμένα SRDs: EN 300 220, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 138.2-138.45 MHz |
| 143.60 - 143.65 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.211 ECA5 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς |
| 143.65 - 144.00 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.211 ECA5 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς |
| 144 - 146 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301783 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 146.0 - 148.0 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 | 1. PMR/PAMR | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας |
| 148.0 - 149.9 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.209 5.218 5.218Α 5.219 5.221 ECA6 ECA7 | 1. PMR/PAMR 2. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Ζώνη εκπομπής κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 152.6-153.0 MHz. 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC(99)06, μη γεωστατικοί |
| 149.90 - 150.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.209 5.220 ECA6 | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS 2. PMR/PAMR | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 721, ERC/DEC/(99)06, μη γεωστατικοί 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας |
| 150.05 - 153 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 ECA7 | 1. PMR/PAMR 2. Ραδιοαστρονομία | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. 150.05-151.4 MHz εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 154.65-156.0 MHz, 151.4-153 MHz, εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 146.8-148.4 MHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις (inter-alia ηλιακή έρευνα) |
| 153 - 154 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA7 | 1. PMR/PAMR | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 148.4-149.4 MHz. |
| 154 - 156.4875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226 ECA7 ECA8 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 2. PMR/PAMR | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC/(19)03. RR Παράρτημα 18. 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. 154-154.5 MHz εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 149.4-149.9 MHz, 154.5-154.65 MHz Εφαρμογές μονής συχνότητας. 154.65-156 MHz, εκπομκπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 150.05-151.4 MHz. |
| 156.4875 - 156.5125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 5.226 5.227 ECA7 ECA8 | 1.Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC/(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 156.5125 - 156.5375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 5.111 5.226 | 1. DSC | 1. DSC: EN 301 025, EN 301 929 EN 302 885, EN 303 132. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. Κίνδυνος, ασφάλεια και κλήση 156.525 MHz. |
| 156.5375 - 156.5625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226 5.227 ECA7 ECA8 | 1.Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 156.5625 - 156.7625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226 ECA7 ECA8 | 1.Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 300 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 156.7625 - 156.7875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ) 5.111 5.226 5.228 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 301 929, ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. Δορυφορικό AIS Γη-προς-διάστημα. |
| 156.7875 – 156.8125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ) 5.111 5.226 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. Κινδυνος, ασφάλεια και κληση, 156.8 MHz για VHF ναυτιλιακές κινητές υπηρεσιες ραδιοτηλεφωνίας. |
| 156.8125 - 156.8375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.111 5.226 5.228 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. Δορυφορικό AIS Γη-προς-διάστημα. |
| 156.8375 - 161.9375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.226 ECA7 ECA8 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 2. PMR/PAMR | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. |
| 161.9375 - 161.9625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή Ναυτιλιακή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.228AA 5.226 ECA7 ECA8 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες 2. PMR/PAMR | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. 2. PMR/PAMR: EN 300 089, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. |
| 161.9625 - 161.9875 MHz | 5.226 ECA7 ECA8 | 1. AIS 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. AIS: EN 303 098, 161.975 MHz 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 161.9875 - 162.0125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.228AA ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.226 ECA7 ECA8 | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 162.0125 – 162.0375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.226 ECA7 ECA8 | 1. AIS 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες | 1. AIS: EN 303 098, 162.025 MHz. 2. Ναυτιλιακές επικοινωνίες: EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929. ECC/DEC(19)03. RR Παράρτημα 18. |
| 162.0375 - 169.4 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 | 1. PMR/PAMR | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 220, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας 165.225-169.4 MHz εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 169.825-174.0 MHz, 162.05-165.2 MHz: εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 157.45-160.6 MHz. 169.825-174 MHz εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 165.225-169.4 MHz. |
| 169.4 - 169.8125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |
| 169.8125 - 174 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 | 1. PMR/PAMR 2. Ασύρματα μικρόφωνα | 1. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 220, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας 165.225-169.4 MHz εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 169.825-174.0 MHz, 162.05-165.2 MHz: εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 157.45-160.6 MHz. 169.825-174 MHz εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 165.225-169.4 MHz. 2. Ασύρματα μικρόφωνα: EN 303 422. ERC/REC 70-03 |
| 174 - 223 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.235 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) 2. PMSE 3. Ασύρματα μικρόφωνα | 1 Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια): EN 302 077, EN 302 296. Συμφωνία Γενεύης 2006. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, T-DAB. Η ζώνη 174-230 MHz θα αναθεωρηθεί για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές μετά την εισαγωγή του T-DAB και του DVB-T. 2. PMSE: ERC/REC 25-10. Ζεύξεις ήχου εντός της ζώνη 174-216 MHz 3. Ασύρματα μικρόφωνα: EN 303 422. ERC/ERC 25-10, ERC/REC 70-03. Στη βάση περιοχής συντονισμού εντός 174-216 MHz. |
| 223 - 225 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια): EN 302 077, EN 302 296. Συμφωνία Γενεύης 2006. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, T-DAB. Η ζώνη 174-230 MHz θα αναθεωρηθεί για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές μετά την εισαγωγή των T-DAB και DVB-T. |
| 225 - 230 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Κινητή Υπηρεσία Ξηράς ECA10 ECA36 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια): EN 302 077, EN 302 296. Συμφωνία Γενεύης 2006. Η ζώνη είναι μέσα στη περιοχή συντονισμού της Κυβερνητικής χρήσης στα 225-400 MHz. T-DAB κατανέμεται με τη Κυβερνητική χρήση σε εθνικό επίπεδο. Η ζώνη 174-230 MHz θα αναθεωρηθεί για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές μετά την εισαγωγή των T-DAB και DVB-T. Στη Κύπρο οι εκχωρήσεις για T-DAB στη ζώνη 226.592-228.128 MHz 2. Κυβερνητική xρήση |
| 230 - 235 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. T-DAB | 1. Κυβερνητική xρήση 2. T-DAB: EN 302 077. T-DAB κατανέμεται με τη Κυβερνητική Χρήση σε εθνικό επίπεδο. Ειδική Διευθέτηση Wiesbaden 1995 όπως αναθεωρήθηκε από Constanta, 2007 |
| 235 - 240 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. T-DAB | 1. Κυβερνητική xρήση 2. T-DAB: EN 302 077. T-DAB κατανέμεται με τη Κυβερνητική Χρήση σε εθνικό επίπεδο. Ειδική Διευθέτηση Wiesbaden 1995 όπως αναθεωρήθηκε από Constanta, 2007. |
| 240 - 242.95 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617. |
| 242.95 - 243.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.111 5.254 5.256 | 1. EPIRBs | 1. EPIRBs: EN 300 152, η ζώνη είναι διαθέσιμη μόνο για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας. |
| 243.05 – 267 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617. |
| 267 - 272 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 5.257 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 272 - 273 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 273 - 312 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 312 - 315 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 5.255 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 315 - 322 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 322 - 328.6 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Κυβερνητική xρήση: 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. deuterium), VLBI. |
| 328.6 - 335.4 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.258 | 1. ILS | 1. ILS: Glide path. |
| 335.4 – 380 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA7 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση: EN 302 617 |
| 380 - 385 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PPDR | 1. Κυβερνητική xρήση: 2. PPDR: EN 300 113, EN 300 390, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(06)05, ECC/DEC/(08)05, ERC/DEC/(01)19, T/R 25-08. Στις ζώνες 384.8-385.0 και 394.8-395.0 MHz για AGA. Οι ζώνες 384.750-384.800 MHz και 394.750-394.800 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτιμητέες ζώνες επέκτασης για AGA. Στις ζώνες 380-380.15 και 390-390.15 MHz για DMO. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 390.0-395.0 MHz. PPDR κατανέμονται με Κυβερνητικές εφαρμογές. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 385 - 387 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 113, EN 300 390, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. T/R 25-08. Ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς PMR/PAMR. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 395-397 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 387 - 390 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 113, EN 300 390, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. T/R 25-08. Ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς PMR/PAMR. Εκπομπή κινητού σταθμού σεζεύξη με 397.0-399.9 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 390 - 395 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PPDR | 1. Κυβερνητική xρήση: Εναρμονισμένη ζώνη. PPDR (Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης) κατανέμονται με εφαρμογές Κυβερνητικής χρήσης. 2. PPDR: EN 300 113, EN 300 390, EN 302 561, ΕΝ 303 039. ECC/DEC/(06)05, ECC/DEC/(08)05, ERC/DEC/(01)19, T/R 25-08. Στις ζώνες 384.8-385.0 και 394.8-395.0 MHz για AGA. Οι ζώνες 384.750-384.800 MHz και 394.750-394.800 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτιμητέες ζώνες AGA. Στις ζώνες 380-380.15 και 390-390.15 MHz για DMO. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 380-385 MHz. PPDR κατανέμονται με Κυβερνητικές εφαρμογές. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 395 - 399.9 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254 ECA10 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 113, ΕΝ 300 390, EN 301 166, EN 302 561, ΕΝ 303 039. T/R 25-08. Ψηφιακή κινητή υπηρεσία ξηράς PMR/PAMR. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 385-389.9 MHz στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 399.9 - 400.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.220 5.209 | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS 2. PPDR | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS: ΕΝ 301 721. ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 2. PPDR: ECC/DEC/(08)05. |
| 400.05 - 400.15 MHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (400.1 MHZ) 5.261 5.262 | 1. PPDR | 1. PPDR: ECC/DEC/(08)05. |
| 400.15 - 401 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208A 5.208B 5.209 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.263 5.262 5.264 | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS 2. PPDR 3. Ανιχνευτές 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS: ΕΝ 301 721. ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 2. PPDR: ECC/DEC/(08)05 3. Ανιχνευτές: EN 302 054 4. Δορυφόρος καιρού |
| 401 - 402 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) | 1. Ανιχνευτές 2. Δορυφόρος καιρού | 1. Ανιχνευτές: EN 302 054 2. Δορυφόρος καιρού: Τηλεμετρία πλατφόρμας συλλογής δεδομένων. |
| 402 - 403 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) | 1. Ανιχνευτές. 2. Δορυφόρος καιρού | 1. Ανιχνευτές: EN 302 054 2. Δορυφόρος καιρού: Τηλεμετρία πλατφόρμας συλλογής δεδομένων. |
| 403 - 406 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 5.265 | 1. Ανιχνευτές. | 1. Ανιχνευτές: EN 302 054 |
| 406 - 406.1 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.265 5.266 5.267 | 1. EPIRBs | 1. EPIRBs: EN 300 066, EN 302 152, η ζώνη είναι διαθέσιμη μόνο για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας. |
| 406.1 – 410 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.265 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039. Εφαρμογές μονής συχνότητας. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς, VLBI. |
| 410 - 420 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR 3. PPDR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 420-430 MHz. 3. PPDR: EN 303 505, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στις ζώνες 410-415 MHz / 420-425 MHz, 411-416 MHz / 421-426 MHz and 412-417 MHz / 422-427 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 420 - 430 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός ECA7 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR 3. PPDR | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 410-420 MHz. 3. PPDR: EN 303 505, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στις ζώνες 410-415 MHz / 420-425 MHz, 411-416 MHz / 421-426 MHz and 412-417 MHz / 422-427 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 430 – 432 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA12 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. ULP-WMCE | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 430–440 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. ULP-WMCE: EN 303 520. ERC/REC 70-03. Στη χώνη 430-440 MHz |
| 432 – 433.05 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) 5.279A ECA12 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. ULP-WMCE | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Η χρήση αυτής της ζώνης από τους αισθητήρες στο κέλυφος EESS (ενεργό) είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1. 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 430-440 MHz. 3. Κυβερνητική xρήση 4. ULP-WMCE: EN 303 520. ERC/REC 70-03. Στη χώνη 430-440 MHz |
| 433.05 - 434.79 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Κινητή Υπηρεσία Ξηράς Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) 5.279A 5.138 5.280 ECA12 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. ISM 5. ULP-WMCE | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): ): Η χρήση αυτής της ζώνης από τους αισθητήρες στο κέλυφος EESS (ενεργό) είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1. 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 430-440 MHz. 3. Κυβερνητική xρήση 4. ISM 5. ULP-WMCE: EN 303 520. ERC/REC 70-03. Στη χώνη 430-440 MHz |
| 434.79 - 438 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) 5.279A ECA12 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 4. Κυβερνητική xρήση 5. ULP-WMCE | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Η χρήση αυτής της ζώνης από τους αισθητήρες στο κέλυφος EESS (ενεργό) είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1. 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 430-440 MHz. 3. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία περιορισμένη στη ζώνη 435-438 MHz. 4. Κυβερνητική xρήση 5. ULP-WMCE: EN 303 520. ERC/REC 70-03. Στη χώνη 430-440 MHz |
| 438 - 440 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA12 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. ULP-WMCE | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 430-440 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. ULP-WMCE: EN 303 520. ERC/REC 70-03. Στη χώνη 430-440 MHz |
| 440 - 450 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός ECA7 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 3. PMR 446 4. PMR/PAMR 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224. Κλίση για έξω και επιστροφή κλίσης. 3. PMR 446: EN 303 405, ECC/DEC/(15)05. Στη ζώνη 446.0-446.2 MHz 4. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471 EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039, ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εφαρμογές μονής συχνότητας. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 450 - 455 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 ECA34 | 1. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 2. PMR/PAMR 3. PPDR | 1. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224. Κλίση για έξω και επιστροφή κλίσης. 2. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 039, ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμοιύ σε ζεύξη με 460-465 MHz. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. 3. PPDR: EN 303 505. ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στη ζώνη 450.5-456 MHz/ 460.5-466 MHz και 452-457.5 MHz/ 462-467.5 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 455 - 456 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 ECA34 | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 3. PMR/PAMR 4. PPDR | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή δίκτυα. 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224. Κλίση για έξω και επιστροφή κλίσης. 3. PMR/PAMR: ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08, EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 116, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 039, Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 465-466 MHz. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. 4. PPDR: EN 303 505. ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στη ζώνη 450.5-456 MHz/ 460.5-466 MHz και 452-457.5 MHz/ 462-467.5 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 456 - 459 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.287 ECA7 ECA34 | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς 2. Επικοινωνίες επί του σκάφους 3. PMR/PAMR 4. PPDR | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή δίκτυα. 2. Επικοινωνίες επί του σκάφους: EN 300 720. Στη ζώνη 457.5125-457.5875 MHz και 467.5125-467.5875 MHz. 3. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 116, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 039. ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 466-469 MH. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. 4. PPDR: EN 303 505. ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στη ζώνη 450.5-456 MHz/ 460.5-466 MHz και 452-457.5 MHz/ 462-467.5 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 459 - 460 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 3. PMR/PAMR. | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή δίκτυα. 2. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224. Κλίση για έξω και επιστροφή κλίσης. 3. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 029. ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη με 469-470 MHz. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. |
| 460 - 470 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.287 5.289 ECA7 ECA34 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Επικοινωνίες επί του σκάφους 4. Επιτόπια τηλεειδοποίηση 5. PMR/PAMR. 6. PPDR 7. Έρευνα διαστήματος | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή δίκτυα. 3. Επικοινωνίες επί του σκάφους: EN 300 720, T/R 32-02, στη ζώνη 457.525-467.575 MHz. 4. Επιτόπια τηλεειδοποίηση: EN 300 224. Κλίση για έξω και επιστροφή κλίσης. 5. PMR/PAMR: EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 449, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561, EN 303 029. ECC/DEC/(19)02, ECC/DEC/(04)06, T/R 25-08. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη με 450-460 MHz. Ευρεία περιοχή τηλεειδοποίησης στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 440-470 MHz όπως NP2M. 6. PPDR: EN 303 505. ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08. BB-PPDR στη ζώνη 450.5-456 MHz/ 460.5-466 MHz και 452-457.5 MHz/ 462-467.5 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. 6. Έρευνα διαστήματος: Κατανομή στο ΕΕSS διά RR 5.289. Τηλεματική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. Γεωγραφική διανομή με άλλες υπηρεσίες |
| 470 - 694 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.149 5.291A 5.296 5.306 5.311A ECA13 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) 2. PMSE 3. Ραδιοαστρονομία 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια): EN 302 296 Συμφωνία Γενεύης 2006. TV Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. 2. PMSE: EN 300 422, EN 300 454. Ζεύξεις ήχου. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς, VLBI 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC/ 25-10, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 470-789 MHz στη βάση περιοχής συντονισμού. 5. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Περιορισμένη στη ζώνη 470-494 MHz, γεωγραφική κατανομή με άλλες υπηρεσίες. |
| 694 - 790 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.312A 5.317A 5.300 5.311A 5.312 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) 2. PMSE 3. PPDR 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 5. Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια): EN 302 296Συμφωνία Γενεύης 2006. TV Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. 2. PMSE: SAB/SAP συμπεριλαμβανομένων ασύρματων μικροφώνων. 3. PPDR: EN 303 505. ECC/DEC/(16)02, ECC/DEC/(16)03. Επιλογές BB-PPDR στις ζώνες 698-703/753-758 MHz, 703-733/758-788 MHz και 733-736/788-791 MHz. 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 470-789 MHz στη βάση περιοχής συντονισμού. 5. Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2016/687/ΕΕ. |
| 790 - 862 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.312 ECA13 | 1. PPDE 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. PPDR: ECC/DEC/(16)02, ECC/DEC/(16)03. Επιλογές BB-PPDR στις ζώνες 698-703/753-758 MHz, 703-733/758-788 MHz και 733-736/788-791 MHz.4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 823-832 MHz. 5. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/267/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 862 - 870 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A 5.323 ECA13 ECA36 | 1. Συναγερμοί 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 4. Παρακολούθηση, εντοπισμός και απόκτηση δεδομένων | 1. Συναγερμοί: EN 300 220, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 868.6-869.700 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση. 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, EN 301 357, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 863-865 MHz 4. Παρακολούθηση, εντοπισμός και απόκτηση δεδομένων: ERC/REC 70-30, στη ζώνη 865-868 MHz. |
| 870 - 876 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A 5.323 ECA13 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Παρακολούθηση, εντοπισμός και απόκτηση δεδομένων | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Παρακολούθηση, εντοπισμός και απόκτηση δεδομένων: EN 303 204, ERC/REC 70-30, στη ζώνη 870-875.6 MHz για μητροπολιτικά/αγροτικά δίκτυα. |
| 876 - 880 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A 5.323 ECA13 ECA36 | 1. GSM-R 2. Κυβερνητική xρήση | 1. GSM-R: EN 301 502, EN 301 511, ECC/DEC/(02)05, ECC/REC/(05)08, στη ζώνη 876-880 MHz κατά ζεύξη με 921-925 MHz. Σιδηροδρομικά συστήματα. 4. Κυβερνητική xρήση. |
| 880 - 890 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A 5.323 ECA13 ECA29 ECA32 | 5. MCV 8. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 5. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 880-890 MHz κατά ζεύξη με 925-935 MHz. 8. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Οδηγία 87/372/EEC, την Οδηγία 2009/114/ΕΚ, την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, ην Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 880-890 MHz κατά ζεύξη με 925-935 MHz. |
| 890 - 915 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A Ραδιοεντοπισμός 5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA32 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Κυβερνητική xρήση 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 890-915 MHz κατά ζεύξη με 935-960 MHz. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Οδηγία 87/372/EEC, την Οδηγία 2009/114/ΕΚ, την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 890-915 MHz κατά ζεύξη με 935-960 MHz. |
| 915 - 921 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A Ραδιοεντοπισμός 5.323 ECA13 ECA14 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Μη εξειδικευμένα SRDs 3. RFID | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Μη εξειδικευμένα SRDs: EN 300 220. ERC/REC 70-03. Για τη ζώνη 917.3 – 919.4 MHz βλέπε μέρος 1.3 του ΣΡΔ. 3. RFID: EN 302 208. ERC/REC 70-03. Για τη ζώνη 916.1 – 918.9 MHz βλέπε μέρος 1.3 του ΣΡΔ. |
| 921 - 925 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A Ραδιοεντοπισμός 5.323 ECA13 ECA14 ECA36 | 1. GSM-R 2. Κυβερνητική xρήση | 1. GSM-R: EN 301 502, EN 301 511, ECC/DEC/(02)05, ECC/REC/(05)08, στη ζώνη 876-880 MHz κατά ζεύξη με 921-925 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 925 - 942 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A Ραδιοεντοπισμός 5.323 ECA13 ECA14 ECA29 ECA30 ECA32 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2. Κυβερνητική xρήση 3. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 890-915 MHz κατά ζεύξη με 935-960 MHz. 8. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 502, EN 301 511, EN 303 609. Σύμφωνα με την Οδηγία 87/372/EEC, την Οδηγία 2009/114/ΕΚ, την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01, στη ζώνη 890-915 MHz κατά ζεύξη με 935-960 MHz. |
| 942 - 960 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.317A 5.323 ECA13 ECA29 ECA32 | 1. MCV 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. FB κατά ζεύξη με 897-915 MHz 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Οδηγία 87/372/EEC, την Οδηγία 2009/114/ΕΚ, την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. FB κατά ζεύξη με 897-915 MHz. |
| 960 - 1164 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5327A ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.328 5.328AA ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Συμπεριλαμβανομένων DME και SSR. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 1164 - 1215 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.328 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.328B 5.328A ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. GALILEO 3. GLONASS 4. Αναμεταδότης GNSS 5. Κυβερνητική xρήση | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: 2. GALILEO: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1164-1214 MHz. 3. GLONASS: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1190.3-1213.8 MHz. 4. Αναμεταδότης GNSS: EN 302 645, ECC/REC/(10)02, στη ζώνη 1164-1300 MHz. 5. Κυβερνητική xρήση |
| 1215 - 1240 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.329 5.329A 5.328B ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.331 5.332 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. GLONASS 3. Αναμεταδότης GNSS 4. GPS 5. Κυβερνητική xρήση 6. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): 2. GLONASS: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1237.8-1253.8 MHz. 3. Αναμεταδότης GNSS: EN 302 645, ECC/REC/(10)02, στη ζώνη 1164-1300 MHz. 4. GPS: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1215.6-1239.6 MHz. 5. Κυβερνητική xρήση 6. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης. |
| 1240 - 1300 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ - SATELLITE (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.329 5.329A 5.328B ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 5.282 5.331 5.332 5.335A ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 4. GALILEO 5. GLONASS 6. Αναμεταδότης GNSS 7. Κυβερνητική xρήση 8. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 9. Ραντάρς αιολικής κατατομής | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 1240-1300 MHz. 3. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη1260 – 1270 MHz 4. GALILEO: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1260 – 1300 MHz. 5. GLONASS: ΕΝ 303 413. Στη ζώνη 1237.8-1253.8 MHz. 6. Αναμεταδότης GNSS: EN 302 645, ECC/REC/(10)02, στη ζώνη 1164-1300 MHz. 7. Κυβερνητική xρήση 8. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης 9. Ραντάρς αιολικής κατατομής: Στη ζώνη 1270-1295 MHz. |
| 1300 - 1350 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.337 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.149 5.337A ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης 4. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης |
| 1350 - 1400 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 5.338A 5.339 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI 4. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03. |
| 1400 - 1427 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ). ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ). 5.340 5.341 | Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): ECC/DEC/(11)01. Μέτρηση της υγρασίας του εδάφους, της αλατότητας, της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, του δείκτη βλάστησης. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI |
| 1427 - 1429 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.338A 5.341 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: ΕΝ 301 908, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/661/ΕΕ |
| 1429 - 1452 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A 5.341 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: ΕΝ 301 908, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/661/ΕΕ |
| 1452 - 1492 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταθερή Υπηρεσία 5.341 5.342 5.345 | 1. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2. T-DAB | 1. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: ΕΝ 301 908, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/661/EE 2. T-DAB: EN 302 077, στη ζώνη 1452.0-1479.5 MHz. Maastricht 2002 ειδική διευθέτηση, όπως αναθεωρήθηκε στη Constanta, 2007. |
| 1492 - 1518 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.341 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 70-03, στη βάση περιοχής συντονισμού. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/661/ΕΕ στη ζώνη 1492-1517 MHz |
| 1518 - 1525 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 ECA36 ECA15 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 4. Επίγειοι σταθμοί MSS 5. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302, 217. Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις. 2. Κυβερνητική xρήση 3. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 4. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681, ECC/DEC/(04)09. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 5. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300422. ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03. Στη βάση περιοχής συντονισμού. |
| 1525 - 1530 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208B 5.351A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.341 5.351 5.354 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 3. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις. 2. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681. |
| 1530 - 1535 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208B 5.351A 5.353A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου Σταθερή Υπηρεσία Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.341 5.351 5.354 | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681. Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S. |
| 1535 - 1559 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.359 | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681. Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S στη ζώνη 1544-1545 MHz. |
| 1559 - 1610 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.208B ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.328B 5.329A 5.341 | 1. GALILEO 2. GLONASS 3. Ψευδολίτες GNSS 4. Αναμεταδότης GNSS 5. GPS | 1. GALILEO: EN 303 413. Στη ζώνη 1559.42-1591.42 MHz 2. GLONASS: EN 303 413. Στη ζώνη 1592.9-1610.5 MHz 3. Ψευδολίτες GNSS: ECC/REC/(11)08 4. Αναμεταδότης GNSS: EN 302 645, ECC/REC/(10)02. 5. GPS: EN 303 413. Στη ζώνη 1563.42-1587.42 MHz |
| 1610 - 1610.6 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | 1. GLONASS 2. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 3. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1.GLONASS: Στη ζώνη 1592.9-1610.5 MHz 2. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 441, EN 301 473, ECC/DEC/(09)02. |
| 1610.6 - 1613.8 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.341 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS 3. Ραδιοαστρονομία | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 441, EN 473, ECC/DEC/(09)02. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line). VLBI |
| 1613.8 - 1626.5 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A Κινητή Υπηρεσία-satellite (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.208B 5.341 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 441, EN 301 473, ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04. |
| 1626.5 - 1660 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.359 | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS 3. ALS | 1. IMT Satellite component 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 473, EN 301 681. Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S στη ζώνη 1645.5-1646.5 MHz. 3. ALS: EN 300 422, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 1656.5-1660.5 MHz. |
| 1660 - 1660.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS 3. Ραδιοαστρονομία 4. ALS | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI. 4. ALS: EN 300 422, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 1656.5-1660.5 MHz. |
| 1660.5 – 1668 MHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149 5.341 5.379A | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI |
| 1668 – 1668.4 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.379B 5.379C ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149 5.341 5.379A | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Ραδιοαστρονομία | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα: EN 301 473. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl), VLBI |
| 1668.4 - 1670 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.379B 5.379C ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.341 5.379D 5.379E | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Μετεωρολογία 3. Ραδιοαστρονομία | 1. IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα: EN 301 473 2. Μετεωρολογία: EN 302 454 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl), VLBI |
| 1670 - 1675 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.379B Σταθερή Υπηρεσία 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα Επίγειοι σταθμοί MSS Μετεωρολογία Δορυφόρος καιρού | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 444 EN 301 473, EN 301 681, ECC/DEC/(04)09. 3. Μετεωρολογία: EN 302 454. 4. Δορυφόρος καιρού |
| 1675 - 1690 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.341 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ανιχνευτές 3. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ανιχνευτές: EN 302 454, Μετεωρολογικοί ραδιο-ανιχνευτές 3. Δορυφόρος καιρού: Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. |
| 1690 - 1700 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.289 5.341 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Δορυφόρος καιρού: Πλατφόρμα συλλογή δεδομένων. Καντανομή σε EESS μέσω RR 5.289 |
| 1700 - 1710 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.289 5.341 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Δορυφόρος καιρού | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Δορυφόρος καιρού: Πλατφόρμα συλλογή δεδομένων. Καντανομή σε EESS μέσω RR 5.289 |
| 1710 - 1785 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A 5.149 5.341 5.385 ECA29 | 1. MCA 2. MCV 3. Ραδιοαστρονομία 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: EN 302 480. Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line). 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 502, EN 301 511, EN 301 908, EN 303 609, Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 1785 – 1800 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητές εφαρμογές. 3. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70 – 03, στη ζώνη 785-1804.8 MHz. . |
| 1800 - 1805 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταθερή Υπηρεσία ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ασύρματα μικρόφωνα και ALD: EN 300 422, ERC/REC 25-10, ERC/REC 70 – 03, στη ζώνη 785-1804.8 MHz. |
| 1805 - 1880 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A ECA29 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: EN 302 480. Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/766/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2011/251/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2018/637/ΕΕ. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 1880 - 1885 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A Σταθερή Υπηρεσία | 1. DECT | 1. DECT: EN 300 700, EN 301 406, EN 301 908, ERC/DEC/(94)03. |
| 1885 - 1900 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A Σταθερή Υπηρεσία 5.388 | 1. DECT | 1. DECT: EN 300 700, EN 301 406, EN 301 908, ERC DEC (94)03. |
| 1900 - 1930 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388 ECA29 ECA 38 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: ΕΝ 301 908. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2012/688/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/667/ΕΕ, στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 1930 - 1970 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388 ECA29 ECA38 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2012/688/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/667/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 1970 - 1980 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388 ECA29 ECA38 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2012/688/ΕΕ και την Εκτεελστική Απόφαση 2020/667/ΕΕ στη ζώνη 1920-1980 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 1980 - 2010 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.351A 5.388 5.389A | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574. Σύμφωνα με την Απόφαση 2007/98/ΕΚ. Τα κινητά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή τη ζώνη μπορούν να ενσωματώνουν ένα συμπληρωματικό επίγειο στοιχείο (Complementary Ground Component - CGC). Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2010 - 2025 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. PMSE | 1. PMSE: EN 302 064. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2016/339/ΕΕ. |
| 2025 - 2110 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.391 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.392 ECA16A ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Έρευνα διαστήματος | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10 Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. 4. Έρευνα διαστήματος: Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών. |
| 2110 - 2120 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) Σταθερή Υπηρεσία 5.388 ECA29 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2012/688/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/667/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2120 - 2170 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.388A Σταθερή Υπηρεσία 5.388 ECA29 | 1. MCA 2. MCV 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCA: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/294/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2013/654/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2016/2317/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2012/688/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόαφση 2020/667/ΕΕ στη ζώνη 2110-2170 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2170 - 2200 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.351A 5.388 5.389A | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574. Σύμφωνα με την Απόφαση 2007/98/ΕΚ. Τα κινητά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή τη ζώνη μπορούν να ενσωματώνουν ένα συμπληρωματικό επίγειο στοιχείο (Complementary Ground Component - CGC). Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2200 - 2290 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.391 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.392 ECA16A ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Ραδιοαστρονομία 5. Έρευνα διαστήματος | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 13-01. 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. 4. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI (χρήση από SRS) 5. Έρευνα διαστήματος: ECC/REC/(10)01. EESS Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών. |
| 2290 - 2300 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς. 2. PMSE 3. Έρευνα διαστήματος | 1. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητές Εφαρμογές. 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. 3. Έρευνα διαστήματος: Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών για έρευνα διαστήματος (βαθύ διάστημα). Συνεχείς μετρήσεις , VLBI (χρήση από SRS). |
| 2300 - 2400 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ραδιοεντοπισμός ECA36 | 1. Αεροναυτική τηλεμετρία 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE | 1. Αεροναυτική τηλεμετρία: ERC/REC 62-02. Μέρος της ζώνης χρησιμοποιείται για αεροναυτική τηλεμετρία σε εθνικό επίπεδο 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 2300-2450 MHz. 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE: EN 302 064, ECC/REC/(15)04, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες |
| 2400 - 2450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία Ραδιοεντοπισμός 5.150 5.282 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. ISM 4. PMSE | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 2300-2450 MHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. ISM 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. |
| 2450 - 2483.5 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | 1. ISM 2. PMSE | 1. ISM 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. |
| 2483.5 - 2500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.351A 5.150 5.399 5.402 | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα 2. ISM 3. Κινητή υπηρεσία ξηράς 4. MBANS 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. PMSE | 1. ΙΜΤ-2000 δορυφορική συνιστώσα: 2. ISM 3. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητές Εφαρμογές. 4. MBANS: ERC/REC 70-03, EN 303 203. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 441, EN 301 473, ECC/DEC/(09)02, Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 6. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10, Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. |
| 2500 - 2520 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A | 1. MCV 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/477/ΕΚ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2520 - 2655 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A 5.339 5.418B 5.418C ECA16 ECA38 | 1. MCV 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/477/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/636/EΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2655 - 2670 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο λήψη) Ραδιοαστρονομία Έρευνα Διαστήματος (μόνο λήψη) 5.149 5.208B ECA16 | 1. MCV 2. Ραδιοαστρονομία 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/477/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/636/EΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2670 - 2690 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.384A Ραδιοαστρονομία 5.149 | 1. MCV 2. Ραδιοαστρονομία 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. MCV: Σύμφωνα με την Απόφαση 2010/166/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/191/ΕΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. 3. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: EN 301 908. Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/477/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/636/EΕ στη ζώνη 2500-2690 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 2690 - 2700 MHz | EARTH EXPLORATION ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. |
| 2700 - 2900 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.337 Ραδιοεντοπισμός 5.423 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Ραντάρ καιρού 5. PMSE | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: ECC/REC/(02)09. Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Ραντάρ καιρού 5. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες. |
| 2900 - 3100 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.424A ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.426 5.425 5.427 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 302 248, EN 302 752. Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης. |
| 3100 - 3300 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) Έρευνα Διαστήματος (μόνο εκπομπή) 5.149 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (π.χ. methine line). 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ρανταρ |
| 3300 - 3400 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (π.χ. methine line). 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Upper limit airborne radars 3410 MHz. |
| 3400 - 3600 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.430A Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ραδιοεντοπισμός ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Επίγειοι σταθμοί FSS 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 6. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 3400-3410 MHz. 2. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 443. 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE: EN 302 064. Για συντονισμένες εφαρμογές ασύρματων ζευξεων βίντεο για ευκαιριακή χρήση. 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Το ανώτατο όριο για τα αερομεταφερόμενα ραντάρ είναι 3410 MHz. 6 Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση 2008/411/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2014/276/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/235/ΕΕ στη ζώνη 3400-3800 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 3600 - 4200 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA37 | 1. ESV 2. Επίγειοι σταθμοί FSS 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. ESV: EN 301 447. ECC/DEC/(05)09, στη ζώνη 3700-4200 MHz. 2. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 443. Προτεραιότητα για δίκτυα που χρησιμοποιούνται από πολίτες. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ERC/REC 12-08. Σταθερές Ζεύξεις μεσαίας/υψηλής χωρητικότητας. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση 2008/411/ΕΚ, την Εκτελεστική Απόφαση 2014/276/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/235/ΕΕ στη ζώνη 3400-3800 MHz. Ο τερματικός κινητός ραδιοεξοπλισμός σύμφωνα με ECC/DEC/(12)01. |
| 4200 - 4400 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.436 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.438 5.437 5.440 ECA36 | 1. Υψομετρητές 2. Κυβερνητική xρήση 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 4. WAIC | 1. Υψομετρητές 2. Κυβερνητική xρήση 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για μετρήσεις της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας. 4. WAIC |
| 4400 - 4500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA20 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMSE | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMSE: EN 302 064. Κινητές εφαρμογές για συντονισμένες εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων βίντεο για ευκαιριακή χρήση. |
| 4500 - 4800 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.441 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕCA20 ECA367 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Σχέδιο συχνοτήτων σταθερής υπηρεσίας μέσω δορυφόρου στις 4500-4800 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064. Κινητές εφαρμογές για συντονισμένες εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων βίντεο για ευκαιριακή χρήση. 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 4800 - 4990 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.442 5.440A 5.441A 5.441B Ραδιοαστρονομία 5.149 5.339 ECA20 ECA36 | 1. BBDR 2. PMSE 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 4. Ραδιοαστρονομία 5. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού | 1. BBDR: EN 302 625, ECC/REC/(08)04, στη ζώνη 4940-4990 MHz. Optinal bκαι for BBDR within the PPDR uses 2PMSE: EN 302 064. Κινητές εφαρμογές για συντονισμένες εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων βίντεο για ευκαιριακή χρήση. 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). Έρευνα διαστήματος και EESS (μόνο λήψη) πάνω από 4950 MHz σε κάποιες χώρες. 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής, (π.χ. formaldehyde line), VLBI. 5. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 4990 - 5000 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 ECA20 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMSE 3. Ραδιοαστρονομία 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: | 1. Κυβερνητική xρήση 2. PMSE: Κινητές εφαρμογές για συντονισμένες εφαρμογές ασύρματων ζεύξεων βίντεο για ευκαιριακή χρήση. 3. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 5000 - 5010 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.443AA ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) Ραδιοαστρονομία Έρευνα Διαστήματος (μόνο λήψη) | 1. GALILEO 2. Ραδιοαστρονομία 3. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: | 1. GALILEO: Για μελλοντική χρήση από Galileo. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. 3. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 5010 - 5030 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.443AA ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.443B 5.328B Ραδιοαστρονομία Έρευνα Διαστήματος (μόνο λήψη) | 1. GALILEO 2. Ραδιοαστρονομία 3. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: | 1. GALILEO: C1. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. 3. Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 5030 - 5091 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.443C ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.443D ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.444 | 1. MLS 2. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού | 1. MLS 2. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 5091 - 5150 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.444B ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (R) 5.443AA ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.444A 5.444 | 2. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού | 1. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. |
| 5150 - 5250 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.447A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.446B 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | 1. Αεροναυτική τηλεμετρία 2. BBDR 3. Ζεύξεις τροφοδότη 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Αεροναυτική τηλεμετρία 2. BBDR: EN 302 625, ECC/REC/(08)04. Προσωρινή χρήση από χρήστες PPDR. 3. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για MSS. 4. Εφαρμογές Ραδιοεντοπισμού: EN 302 372, ERC/REC 70-03. Στη ζώνη 4500-7000 για εφαρμογές TLPR. 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725. |
| 5250 - 5255 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.447F ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.447D 5.448A ECA22 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ 4. Ραντάρ καιρού 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 4. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα. 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725. |
| 5255 - 5350 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.447F ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.448A ECA22 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ 4. Ραντάρ καιρού 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 4. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725. |
| 5350 - 5460 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.449 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.448B ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.448D ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.448C ECA22 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ 4. Ραντάρ καιρού | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 4. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5460 - 5470 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.448D ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.449 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.448B ECA22 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ 4. Ραντάρ καιρού | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 4. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5470 - 5570 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.450A ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.450B ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.448B ECA22 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ 4. Ραντάρ καιρού 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 4. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα 5. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725 |
| 5570 – 5650 MHz | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.450A ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.450B 5.452 ECA22 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακά ραντάρ 3. Ραντάρ καιρού 4. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 3. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα 4. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725 |
| 5650 - 5725 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.446A 5.450A ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα) 5.282 ECA22 ECA23 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακά ραντάρ 5. Ραντάρ καιρού 6. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 5650-5850 MHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 5660-5670 MHz. 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακά ραντάρ: Επηνήια και VTS ραντάρ. 5. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα 6. Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN): EN 301 893. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 2005/513/ΕΚ και 2007/90/ΕΚ στις ζώνες 5150-5350 και 5470-5725. |
| 5725 - 5830 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Σταθερή Υπηρεσία Κινητή Υπηρεσία 5.150 ECA17 ECA22 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. ISM 4. WIA 5. Ραντάρ καιρού | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 5650-5850 MHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. ISM: Στη ζώνη 5725-5875 MHz. 4. WIA: ERC/REC 70-03, στη ζώνη 5725-5875 MHz. 5. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα. |
| 5830 - 5850 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή Υπηρεσία 5.150 ECA22 ECA23 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. ISM 5. WIA 6. Ραντάρ καιρού | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 5650-5850 MHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 5830-5850 MHz 3. Κυβερνητική xρήση 4. ISM: Στη ζώνη 5725-5875 MHz. 5. WIA: ERC/REC 70-03, στη ζώνη 5725-5875 MHz. 6. Ραντάρ καιρού: Επίγεια και αερομεταφερόμενα. |
| 5850 - 5925 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | 1. DA2GC 2. Επίγειοι σταθμοί FSS 3. ISM 4. ITS 5. MBR 6. WIA | 1. DA2GC: EN 303 339, ECC/DEC/(15)03, στη ζώνη 5855-5875 MHz 2. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 443. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 3. ISM: Στη ζώνη 5725-5875 MHz. 4. ITS: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2020/1426/ΕΕ στη ζώνη 5875-5935 MHz. 5. MBR: EN 303 276, ECC/REC/(17)03. Στις ζώνες 5852-5872 MHz και 5880-5900 MHz 6. WIA: ERC/REC 70-03, στη ζώνη 5725-5875 MHz. |
| 5925 - 6700 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο λήψη) 5.149 5.440 5.458 | 1. ESV 2. Επίγειοι σταθμοί FSS. 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 5. ITS | 1. ESV: ECC/DEC/(05)09, EN 301 447, στη ζώνη 5925-6425 MHz. 2. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)09, EN 301 443. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 3. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-01, ERC/REC 14-02, EN 302 217. Σημείο σε σημείο . 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου της θάλασσας και τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους. 5. ITS: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2020/1426/ΕΕ στη ζώνη 5875-5935 MHz. |
| 6700 - 7075 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.441 Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο λήψη) 5.458 5.458A 5.458B | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. Σταθερή υπηρεσία 4. PMSE 5. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 443, στη ζώνη 6725-7025 MHz. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη for MSS, στη ζώνη 6925-7075 MHZ. 3. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-02, EN 302 217. Σημείο σε σημείο. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 5. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου της θάλασσας και τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους. |
| 7075 - 7145 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο λήψη) 5.458 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(02)06, ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-02. Σημείο σε σημείο . 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου της θάλασσας και τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους. |
| 7145 - 7190 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) Λειτουργία Διαστήματος (Γη-προς-διάστημα) 5.458 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(02)06, EN 302 217. Σημείο σε σημείο . 2. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 7190 – 7235 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.460A 5.460B ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.460 5.458 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 3. | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου της θάλασσας και τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους. |
| 7235 - 7250 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.460A ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έρευνα Διαστήματος (Γη-προς-διάστημα) | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου της θάλασσας και τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους. |
| 7250 - 7300 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στη ζώνη 7250-7375 MHz. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 7300 – 7375 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στη ζώνη 7250-7375 MHz. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 7375 - 7450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.461AA 5.461AB ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στη ζώνη 7250-7375 MHz. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 7450 - 7550 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.461AA 5.461AB ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461A ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 4. Δορυφόρος καιρού: Περιορίζεται στα μη γεωστατικά συστήματα. |
| 7550 - 7750 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.461AA 5.461AB ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 7750 - 7900 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.461B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού 3. PMSE 4. Δορυφόρος καιρού | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 4. Δορυφόρος καιρού: Περιορίζεται στα μη γεωστατικά συστήματα. |
| 7900 - 8025 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS 4. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS: Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες. 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 8025 - 8175 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.463 5.462A ECA36 | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Σταθερή υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. Κινητή υπηρεσία ξηράς 5. PMSE | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 3. Κυβερνητική xρήση 4. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητές Εφαρμογές στη ζώνη 8025-8200 MHz. 5. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 8175 - 8215 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.463 5.462A ECA36 | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Σταθερή υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. Κινητή υπηρεσία ξηράς 5. PMSE | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 3. Κυβερνητική xρήση 4. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Κινητές Εφαρμογές στη ζώνη 8025-8200 MHz. 5. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 8215 - 8400 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EARTH-TO -SPACE) 5.462A 5.463 | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Σταθερή υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοαστρονομία 5. PMSE | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI (χρήση από SRS). 5. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 8400 - 8500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.465 Ραδιοεντοπισμός | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ECC/REC/(02)06. Σημείο σε σημείο . 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. |
| 8500 - 8550 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.469 ECA36 ECA364 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου. 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 7-8.5 GHz. 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 8550 - 8650 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.469 5.469A ECA24 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αεροναυτική πλοήγηση 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 8650 - 8750 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.469 ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 8750 - 8850 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.470 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση. 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 8850 - 9000 MHz | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.472 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος 5.473 ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 9000 - 9200 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.337 Ραδιοεντοπισμός Έρευνα Διαστήματος 5.471 5.473A ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1 Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135, EN 303 213. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. EN 303 213-1 αισθητήρες X-band. |
| 9200 - 9300 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.474A 5.474B 5.474C ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.472 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος 5.473 5.474 5.474D ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. 4. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |
| 9300 - 9500 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.476A ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A ECA24 ECA36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Ραντάρ καιρού | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 302 194, EN 302 248, EN 302 752, EN 303 135, EN 303 213. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. EN 303 213-6-1 αισθητήρες X-band. 4. Ραντάρ καιρού: Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 9500 - 9800 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.476A ECA324 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αεροναυτική πλοήγηση 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου. 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 9800 – 9900 MHZ | RADIOLOGATION Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) Έρευνα Διαστήματος (μόνο εκπομπή) 5.478a 5.478b eca24 eca36 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. |
| 9900 - 10000 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.474A 5.474B 5.474C ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Σταθερή Υπηρεσία 5.477 5.478 5.479 | 1. Αεροναυτική πλοήγηση 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 4. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος | 1. Αεροναυτική πλοήγηση: Πολιτική χρήση π.χ. προσέγγιση αεροπεδίου. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): EN 303 135. Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. 4. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |
| 10000 – 10400 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.474A 5.474B 5.474C ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.474D 5.479 ECA17A ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Κυβερνητική xρήση 5. PMSE 6. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 7. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 10-10.5 GHz. 2. FWA: EN 302 326. Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ERC/REC 12-05, ERC/REC 70-03. 4. Κυβερνητική xρήση 5. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz. 6. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 7. Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |
| 10400-10450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Κινητή Υπηρεσία ECA17 ECA17A ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 10-10.5 GHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz 4. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρς χαμηλής ισχύος σε ορισμένες υποζώνες. |
| 10450 MHz – 10.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.481 ECA17 ECA17A ECA23 ECA36 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 10-10.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Κυβερνητική xρήση 4. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) |
| 10.5 - 10.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός ECA17A | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE | 1Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326. ERC/REC 12-05, Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz. |
| 10.55 - 10.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός ECA17A | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326. ERC/REC 12-05, Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου. 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz |
| 10.6 - 10.68 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Ραδιοεντοπισμός 5.149 5.482 5.482A ECA17A | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. PMSE 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326. ERC/REC 12-05, Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου 2. PMSE: EN 302 064, ERC/REC 25-10. Φορητό ή κινητό ασύρματο βίντεο και ασύρματες κάμερες, προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου προς σημείου (P-t-P) στην περιοχή συντονισμού 10.0- 10.68 GHz 3. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Μετρήσεις εκπομπών επιφάνειας και κατακρημνισμάτων. 4. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. |
| 10.68 - 10.7 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Εφαρμογές λήψεις μόνο: Μετρήσεις εκπομπών επιφάνειας και κατακρημνισμάτων. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. |
| 10.7 – 10.95 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EARTH -TO-SPACE) 5.484 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.441 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) | 1. AES 2. ESIM 3. ESV 4. Επίγειοι σταθμοί FSS 5. Σταθερή υπηρεσία 6. HEST 7. LEST 8. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 3. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 4. ESV: EN 302 340. ECC/DEC(05)10 5. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, EN 301 427, EN 301 428, EN 301 430, EN 301 459, EN 302 340, EN 302 448. ECC/DEC/(19)04, ERC/DEC/(00)08 στη ζώνη 10.7-10.95/11.2-11.45 GHz σύμφωνα με το Παράρτημα 30B των RR SIT/SUT – VSAT. 6. Σταθερή υπηρεσία: ΕΝ 302 217, ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06. Περιορισμός σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας. 7. HEST: EN 301 428, EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 8. LEST: EN 301 428, EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 9. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 10.95 – 11.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.484B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. AES 2. ESIM 3. ESV 4. Σταθερή υπηρεσία 5. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 3. ESV: EN 302 340. ECC/DEC(05)10 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06. Περιορισμός σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας. 5. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 11.2 – 11.45 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.441 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. AES 2. ESIM 3. ESV 4. Σταθερή υπηρεσία 5. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 3. ESV: EN 302 340. ECC/DEC(05)10 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06. Περιορισμός σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας. 5. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 11.45 – 11.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.484B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. AES 2. ESIM 3. ESV 4. Σταθερή υπηρεσία 5. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 3. ESV: EN 302 340. ECC/DEC(05)10 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06. Περιορισμός σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας. 5. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 11.7 - 12.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 5.492 ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.487 5.487A ECA28 | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική) 2. ESM 3. HEST 4. LEST 5. NGSO FSS | 1. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική): EN 301 360, EN 301 459, EN 302 340, EN 302 448, ERC/DEC/(00)08. Σύμφωνα με το Παράρτημα 30 των RR. SIT στη ζώνη 12.4 – 12.5 GHz. 2. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 3. HEST: ECC/DEC/(06)03 4. LEST: ECC/DEC/(06)02 5. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 12.50 - 12.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.484B 5.496 | 1. AES 2. ESIM 3. ESV 4. Επίγειοι σταθμοί FSS 5. HEST 6. LEST 7. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(19)04 3. ESV: EN 302 340. ECC/DEC(05)10 4. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, EN 301 427, EN 301 428, EN 301 430, EN 301 459, EN 302 448, ECC/DEC/(19)04. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. Φορείς χαμηλής συχνότητας, συμπεριλαμβανομένου VSAT’s και ψηφιακών. 5. HEST: EN 301 428, EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 6. LEST: EN 301 428, EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 7. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 12.75 - 13.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.441 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 430. ECC/DEC/(19)04. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-02. |
| 13.25 - 13.40 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.497 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.498A ECA26 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler 3. Ναυτιλιακά ραντάρ | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Υψομετρητές, scatterometers, precipitation radars. 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler. 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Ραντάρ προσόρμισης πλοίου . |
| 13.4 - 13.65 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.499Α 5.499Β ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.499C 5.599D 5.501Β ECA26 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler 3. Επίγειοι σταθμοί FSS 4. Κυβερνητική xρήση 5. Ναυτιλιακά ραντάρ 6. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Υψομετρητές, scatterometers, precipitation radars. 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler 3. Επίγειοι σταθμοί FSS 4. Κυβερνητική xρήση 5. Ναυτιλιακά ραντάρ: Ραντάρ προσόρμισης πλοίου . 6. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού: EN 300 440 ERC/REC 70-03, στη ζώνη 13.4-14.0 GHz. |
| 13.65 – 13.75 GHZ | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.501A 5.501B ECA26 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακά ραντάρ 5. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Υψομετρητές, scatterometers, precipitation radars. 2. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler 3. Κυβερνητική xρήση 4. Ναυτιλιακά ραντάρ: Ραντάρ προσόρμισης πλοίου . 5. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού: EN 300 440, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 13.4-14.0 GHz. |
| 13.75 - 14 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484A ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος 5.502 5.503 ECA26 ECA36 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ. 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 5. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 430. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ναυτιλιακά ραντάρ: Ρανταρ πλοήγησης, ραντάρ προσόρμισης πλοίου . 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Μελλοντικές μετρήσεις VLBI. 5. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού:EN 300 440, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 13.4-14.0 GHz. |
| 14 - 14.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.504B 5.504C 5.506A Έρευνα Διαστήματος 5.504 | 1. AES 2. ESV 3. HEST 4. LEST 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. VSAT 7. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESV: EN 302 340, ECC/DEC/(05)10. 3. HEST: EN 301 428, ECC/DEC/(06)03. 4. LEST: EN 301428, ECC/DEC/(06)02. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 427, EN 302 977. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 6. VSAT: ERC/REC 13-03. EN 301 428, EN 301 430. Φορείς χαμηλής συχνότητας, συμπεριλαμβανομένου VSAT’s και ψηφιακών SNG ενθαρύνονται να χρησιμοποιούν τη ζώνη. 7. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 14.25 - 14.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.504B 5.506A 5.508A Έρευνα Διαστήματος 5.504 | 1. AES 2. ESV 3. ESIM 4. Επίγειοι σταθμοί MSS 5. VSAT 6. NGSO FSS | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESV: EN 302 340, ECC/DEC/(05)10. 3. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 4. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 427, EN 302 977. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 5. VSAT: EN 301 428, EN 301 430, ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13-03. SNG. 6. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. |
| 14.3 - 14.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.504B 5.506A 5.509A | 1. AES 2. ESV 3. ESIM 4. Επίγειοι σταθμοί FSS 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. NGSO FSS 7. VSAT | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESV: EN 302 340, ECC/DEC/(05)10. 3. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 4. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 302 340. Οι Σταθερές Ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου σε εθνικό επίπεδο. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 427, EN 302 977. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 6. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. 7. VSAT: EN 301 428, EN 301 430, ERC/REC 13-03. SNG. |
| 14.4 - 14.47 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.504B 5.506A 5.509A 5.504A | 1. AES 2. ESV 3. ESM 4. Επίγειοι σταθμοί FSS 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. NGSO FSS 7. VSAT | 1. AES: EN 302 186, ECC/DEC/(05)11. 2. ESV: EN 302 340, ECC/DEC/(05)10. 3. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 3. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 302 340. Οι Σταθερές Ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου σε εθνικό επίπεδο. 4. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 427, EN 302 977. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 6. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. 7. VSAT: EN 301 428, EN 301 430, ERC/REC 13-03. SNG. |
| 14.47 - 14.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.457A 5.484A 5.506 Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.504B 5.506A 5.509A Ραδιοαστρονομία 5.149 5.504A | 1. AES 2. ESV 3. ESM 4. Επίγειοι σταθμοί FSS 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. NGSO FSS 7. Ραδιοαστρονομία 8. VSAT | 1. AES: EN 302 186 2. ESV: EN 302 340, ECC/DEC/(05)10. 3. ESIM: EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980. ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 4. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 302 340. Οι Σταθερές Ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή υπηρεσία μέσω δορυφόρου σε εθνικό επίπεδο. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 427, EN 302 977. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών . 6. NGSO FSS: ΕΝ 300 980, ECC/DEC/(17)04. 7. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής, VLBI. 8. VSAT: EN 301 428, ERC/REC 13-03. SNG |
| 14.5 – 14.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ECA20 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ERC/REC 12-07, EN 302 217.. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία: VLBI (όταν είναι συμβατή με την κύρια χρήση). |
| 14.75 - 14.8 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ECA20 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Ραδιοαστρονομία: VLBI (όταν είναι συμβατή με την κύρια χρήση). |
| 14.8 - 15.35 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοαστρονομία 5.339 ECA20 ECA36 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ERC/REC 12-07, EN 302 217. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Ραδιοαστρονομία: VLBI (όταν είναι συμβατή με την κύρια χρήση). |
| 15.35 - 15.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις , VLBI. |
| 15.4 - 15.43 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.511E 5.511F | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler. 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler: Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος. 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ κίνησης εδάφους. |
| 15.43 - 15.63 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.511E 5.511F 5.511C | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler. 2. Επίγειοι σταθμοί FSS 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler: Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος. 2. Επίγειοι σταθμοί FSS: MSS ζεύξεις τροφοδότη. 3. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ κίνησης εδάφους. |
| 15.63 - 15.7 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.511E 5.511F | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler. 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler: Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος. 2. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση): Ραντάρ κίνησης εδάφους. |
| 15.7 - 16.6 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 16.6 - 17.1 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος(βαθύ διάστημα) (Γη-προς-διάστημα) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση | 1. Κυβερνητική xρήση |
| 17.1 - 17.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Κινητή Υπηρεσία ECA36 | 1. GBSAR 2. Κυβερνητική xρήση | 1. GBSAR: EN 300 440, ERC/REC 70-03. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 17.2 - 17.3 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.513A ECA36 | 1. GBSAR 2. Κυβερνητική xρήση | 1. GBSAR: EN 300 440. ERC/REC 70-03. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 17.3 - 17.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.516 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516A 5.516B Ραδιοεντοπισμός ECA36 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. GSO ESOMPs 4. Κυβερνητική xρήση 5. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS. Παράρτημα 30A των RR. 3. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 4. Κυβερνητική xρήση. 5. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 17.7 - 18.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.516 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.517 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. Σταθερή υπηρεσία 4. GSO ESOMPs 5. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS. Παράρτημα 30A των RR. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 4. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 5. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 18.1 - 18.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.520 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.51A ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.519 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. Σταθερή υπηρεσία 4. GSO ESOMPs 5. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 4. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 5. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 18.4 - 18.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία 3. GSO ESOMPs 4. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 3. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 4. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 18.6 - 18.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.522B 5.522A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία 3. GSO ESOMPs 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 5. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 3. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 4. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Εκπομπές επιφάνειας, χιονιού, θάλασσας,πάγου και κατακρημνισμάτων. 5. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 18.8 - 19.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.523A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία 3. GSO ESOMPs 4. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 3. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 4. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 19.3 - 19.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία 3. GSO ESOMPs 4. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, EN 301 459, ERC/DEC/(00)07. Για συντονισμένους επίγειους σταθμούς. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03. 3. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 4. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 19.7 - 20.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.516B 5.527A Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. GSO ESOMPs 3. HEST 4. LEST 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας 2. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 3. HEST: EN 301 360, EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 4. LEST: EN 301 360, EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 360, EN 301 459. Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς SUT. 6. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 20.1 - 20.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.484A 5.516B 5.527A ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.525 5.526 5.527 5.528 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. GSO ESOMPs 3. HEST 4. LEST 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας 2. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 3. HEST: EN 301 360, EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 4. LEST: EN 301 360, EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 360, EN 301 459. Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς SUT. 6. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 20.2 - 21.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επίγειοι σταθμοί MSS: Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς. |
| 21.2 - 21.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) | 1. PMSE | 1. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) |
| 21.4 - 22 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 5.208B 5.530A 5.530B | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική) 3. PMSE | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική): 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. |
| 22 - 22.21 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.149 ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. water line), LVBI. |
| 22.21 - 22.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο λήψη) Κινητή Υπηρεσία 5.149 5.532 ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. water line), LVBI. |
| 22.5 - 22.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. water line), LVBI. |
| 22.55 - 23.15 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. water line), LVBI. |
| 23.15- 23.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο |
| 23.55 - 23.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ERC REC T/R 13-02 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο |
| 23.6 - 24 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Μέτρηση υδρατμών, υγρό νερό, σύννεφα, για ατμοσφαιρικούς ήχους. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. water line), LVBI. |
| 24 - 24.05 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. ISM 5. Μη εξειδικευμένα SRDs 6. PMSE | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 24-24.25 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 4. ISM: στη ζώνη 24 - 24.25 GHz 5. Μη εξειδικευμένα SRDs: EN 300 440, ERC/REC 70-03, στη ζώνη 24-24.25 GHz. 6. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. |
| 24.05 - 24.25 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (μόνο εκπομπή) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή Υπηρεσία 5.150 ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. Κυβερνητική xρήση 5. ISM 6. PMSE | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Ρανταρ βροχής από δορυφόρους. 2. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 24-24.25 GHz. 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz 4. Κυβερνητική xρήση 5. ISM: Στη ζώνη 24-24.25 GHz. 6. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. |
| 24.25 - 24.45 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.532AB 5.338A ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις. 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz |
| 24.45 - 24.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA17A | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις. 3. PMSE: ΕΝ 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες, Προσωρινές ζεύξεις βίντεο σημείου σε σημείο. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz |
| 24.5 - 24.65 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz |
| 24.65 - 24.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.532B | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 24.75 - 25.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.532B | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 25.25 - 25.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.536 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Κυβερνητική xρήση 5. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz 2. FWA: n EN 302 326, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. 4. Κυβερνητική xρήση 5. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 25.5 - 26.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.536 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.536C Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.536B 5.536A ECA36 | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. FWA 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Έρευνα διαστήματος 5. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, T/R 13-02. 4. Έρευνα διαστήματος: Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. 5. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 26.5 - 27 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.536 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.536A 5.536C Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.536B 5.536A ECA36 | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 2. Κυβερνητική xρήση. 3. Έρευνα διαστήματος 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2005/50/ΕΚ την Εκτελεστική Απόφαση 2011/485/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2017/2077/ΕΕ στη ζώνη 21.65 – 26.65 GHz. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Έρευνα διαστήματος: Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. 4. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 27 - 27.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.536 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 1. Κυβερνητική χρήση 2. Επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/784/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2020/590/ΕΕ στη ζώνη 24.25-27.5 GHz. |
| 27.5 - 28.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484A 5.516B 5.539 5.538 5.540 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. FWA 3. Ζεύξεις τροφοδότη 4. Σταθερή υπηρεσία 5. GSO ESOMPs 6. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, ECC/DEC/(05)01. Η κατεύθυνση Γη-προς-διάστημα είναι για μη-συντονισμένους επίγειους σταθμούς μέσα στη ζώνη 27.5–27.8285 GHz. Η κατεύθυνση διάστημα-προς-Γη είναι περιορισμένη σε ραδιοφάρους για ανωδικές ζεύξεις ελέγχου ισχύος 27.5-27.501 GHz. 2. 1. FWA: EN 302 326. ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01. CRS κατά ζεύξη με 28.5-29.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου (HDTV) 27.5-29.5 GHz. 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02. 5. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 6. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 28.5 - 29.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.541 5.540 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. FWA 3. Ζεύξεις τροφοδότη 4. Σταθερή υπηρεσία 5. GSO ESOMPs 6. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: EN 301 360, ECC/DEC/(05)01. Μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί στη ζώνη 28.4445-28.8365 GHz. 2. FWA: EN 302 326. ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01. TS κατά ζεύξη με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου (HDTV) 27.5-29.5 GHz. 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02. 5. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 6. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 29.1 - 29.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.541 5.540 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2, FWA 3. Ζεύξεις τροφοδότη 4. Σταθερή υπηρεσία 5. GSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS:EN 301 360, ECC/DEC/(05)01. Μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί στη ζώνη 28.4445-28.8365 GHz. 2. FWA: EN 302 326. ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01. TS κατά ζεύξη με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. 3. Ζεύξεις τροφοδότη: Ζεύξεις τροφοδότη για ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μέσω δορυφόρου (HDTV) 27.5-29.5 GHz. 4. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 326, ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02. EN 302 217. 5. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. |
| 29.5 - 29.9 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.541 Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) 5.540 | 1. GSO ESOMPs 2. HEST 3. LEST 4. Επίγειοι σταθμοί MSS 5. SIT/SUT 6. NGSO ESOMPs | 1. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 2. HEST: EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 3. LEST: EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 4. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 459. 5. SIT/SUT: EN 301 459, ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 6. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 29.9 - 30 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.541 5.543 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. GSO ESOMPs 3. HEST 4. LEST 5. Επίγειοι σταθμοί MSS 6. SIT/SUT 7. NGSO ESOMPs | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. Περιορισμένες σε ραδιοφάρους για ανωδικές ζεύξεις ελέγχου ισχύος 29.999-30 GHz. 2. GSO ESOMPs: EN 303 978, ECC/DEC/(13)01. 3. HEST: EN 301 459, ECC/DEC/(06)03. 4. LEST: EN 301 459, ECC/DEC/(06)02. 5. Επίγειοι σταθμοί MSS: EN 301 459. 6. SIT/SUT: EN 301 459, ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 7. NGSO ESOMPs: EN 303 979, ECC/DEC/(15)04. Περιορίζεται σε χερσαίες και θαλάσσιες E/S. |
| 30 - 31 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.388A ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ECA36 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς. 2. Κυβερνητική xρήση 3. Επίγειοι σταθμοί MSS |
| 31 - 31.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326, ECC/REC/(02)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις. |
| 31.3 - 31.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): ECC/DEC/(10)02. Μετρήσεις για θαλάσσιο πάγο, διαρροές πετρελαίου,νερού και συννεφών, θερμοκρασία επιφάνειας και ικανότητα ακτινοβολίας, ατμοσφαιρική εξασθένηση. Παράθυρο αναφοράς για τη ζώνη 50-60 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις. |
| 31.5 - 31.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Σταθερή Υπηρεσία Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149 5.546 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Μετρήσεις για θαλάσσιο πάγο, διαρροές πετρελαίου,νερού και συννεφών, θερμοκρασία επιφάνειας και ικανότητα ακτινοβολίας, ατμοσφαιρική εξασθένηση. Παράθυρο αναφοράς για τη ζώνη 50-60 GHz. 3. Ραδιοαστρονομία: Συνεχείς μετρήσεις. |
| 31.8 - 32 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547A ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547 5.548 | 1. FWA 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217., ERC/REC/(01)02. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. |
| 32 - 32.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547A ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547 5.548 | 1. FWA 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ERC/REC/(01)02. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. |
| 32.3 - 33 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547A ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.547 5.548 | 1. FWA 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ERC/REC/(01)02.. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. |
| 33 - 33.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547A ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.547 | 1. FWA 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. FWA: EN 302 326, ECC/REC/(11)01. Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217. ERC/REC/(01)02. Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας. |
| 33.4 - 34.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού. | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού: Επιμέτρηση και μέτρηση. |
| 34.2 - 34.7 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού. | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού: Επιμέτρηση και μέτρηση. |
| 34.7 - 35.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Έρευνα Διαστήματος ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού. | 1. Κυβερνητική xρήση 2. Εφαρμογές ραδιοεντοπισμού: Επιμέτρηση και μέτρηση. |
| 35.2 - 35.5 GHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί). 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Ρανταρ βροχής από δορυφόρους. 2. Κυβερνητική xρήση |
| 35.5 - 36 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.549A ECA36 | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί). 2. Κυβερνητική xρήση | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί). 2. Κυβερνητική xρήση |
| 36 - 37 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) Ραδιοαστρονομία 5.149 5.550A | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): EESS εκπομπές επιφάνειας, χιονιού, θάλασσας,πάγου και κατακρημνισμάτων. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (Hydrogen cyanide και Hydroxil lines) 36.43-36.50 GHz. |
| 37 - 37.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547 | 1. Σταθερή υπηρεσία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 12-01. Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. |
| 37.5 - 38 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ERC/DEC/(00)02. Οι μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί δεν μπορούν να ζητήσουν προστασία από τη Σταθερή υπηρεσία. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 12-01. Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. |
| 38 - 39.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Σταθερή υπηρεσία | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ERC/DEC/(00)02. Οι μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί δεν μπορούν να ζητήσουν προστασία από τη Σταθερή υπηρεσία. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, T/R 12-01. Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. |
| 39.5 - 40 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ERC/DEC/(00)02. |
| 40 - 40.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) Εξερεύνηση της Γης μέσω δορυφόρου (διάστημα-προς-ΓΗ) | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ERC/DEC/(00)02. |
| 40.5 - 41 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Σταθερή υπηρεσία 3. MWS | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(02)04. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 301 997, EN 302 217, ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. 3. MWS: EN 302 217, ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. |
| 41 - 42.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547 5.551H 5.551I | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Σταθερή υπηρεσία 3. MWS | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(02)04. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 301 997, EN 302 217, ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. 3. MWS: EN 302 217, ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. |
| 42.5 - 43.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.547 | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Σταθερή υπηρεσία 3. MWS 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, EN 302 326. ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. 3. MWS: EN 302 217, ECC/REC/(01)04, ERC/DEC/(99)15. Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων. 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. silicon monoxide line), VLBI. |
| 43.5 - 45.5 GHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.553 ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταθερή Υπηρεσία μέσω δορυφόρου 5.554 ECA36 | 1. Κυβερνητική xρήση |  |
| 45.5 - 47 GHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.553 ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.554 |  |  |
| 47 - 47.2 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 47.2 - 47.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.552A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. HAPS 4. PMSE | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Για σταθερές εφαρμογές. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz. 3. HAPS 4. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες. |
| 47.5 - 47.9 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516B 5.554A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. PMSE | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz. 3. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες. |
| 47.9 - 48.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.552A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. HAPS 4. PMSE | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Για σταθερές εφαρμογές. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz. 3. HAPS 4. PMSE: ERC/REC 25-10. SAP/SAB. |
| 48.2 - 48.54 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516B 5.554A 5.555B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. Σταθερή υπηρεσία 4. PMSE | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz. 4. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες. |
| 48.54 – 49.44 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.552 ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.340 5.555 ECA17A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS. 2. Ζεύξεις τροφοδότη 3. Σταθερή υπηρεσία 4. PMSE 5. Ραδιοαστρονομία | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: Για σταθερές εφαρμογές. Προτεραιότητα για δίκτυα πολιτών. 2. Ζεύξεις τροφοδότη: Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz. 4. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες. 5. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις φασματικής γραμμής (π.χ. carbon monosulphide line). |
| 49.44 – 50.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.338A 5.552 ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.516B 5.554A 5.555B ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA17A | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS 2. Σταθερή υπηρεσία 3. PMSE | 1. Επίγειοι σταθμοί FSS: ECC/DEC/(05)08. FSS υψηλής πυκνότητας. 2. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz. 3. PMSE: EN 302 064. ERC/REC 25-10. Ασύρματες κάμερες. |
| 50.2 - 50.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι ραδιομετρητές λήψης μόνο. Παράθυρο αναφοράς για τη ζώνη 52.6-59.3 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 50.4 - 51.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.338A Κινητή Υπηρεσία Μέσω Δορυφόρου (Γη-προς-διάστημα) | 1. Σταθερή υπηρεσία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
| 51.4 - 52.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.555C ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.547 5.556 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 52.4 - 52.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.547 5.556 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-11, στις ζώνες 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 52.6 - 54.25 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.556 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι ραδιομετρητές λήψης μόνο. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 54.25 - 55.78 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι ραδιομετρητές λήψης μόνο. |
| 55.78 - 56.9 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.557A ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.556A ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.547 5.558 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-12. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. |
| 56.9 - 57 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.547 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ERC/REC 12-12. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. |
| 57 - 58.2 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.556A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.547 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(09)01. Μη συντονισμένη ανάπτυξη. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. |
| 58.2 - 59 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.547 5.556 ECA6 ECA19 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(09)01. Μη συντονισμένη ανάπτυξη. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι ραδιομετρητές λήψης μόνο. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 59 - 59.3 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.556A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί). | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(09)01. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Ηχοβολισμός ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι ραδιομετρητές λήψης μόνο. |
| 59.3 - 64 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559 5.138 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. ISM 3. ITS | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(09)01. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. ISM: Στη ζώνη 61.0-51.5 GHz. 3. ITS: EN 302 686, ECC/DEC/(09)01. Στη ζώνη 63.72-65.88 GHz. |
| 64 - 65 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547 5.556 | 1. Σταθερή υπηρεσία. 2. Ραδιοαστρονομία 3. ΙΤΣ | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(05)02, EN 302 217. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. 3. ITS: EN 302 686, ECC/DEC/(09)01. Στη ζώνη 63.72-65.88 GHz. |
| 65 - 66 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.547 | 1. Σταθερή υπηρεσία. 2. ITS 3. Κινητή υπηρεσία ξηράς | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(05)02, EN 302 217. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας. 2. ITS: EN 302 686, ECC/DEC/(09)01. Στη ζώνη 63.72-65.88 GHz. 3. Κινητή υπηρεσία ξηράς: Broadbκαι mobile systems for connection to IBCN κατά ζεύξη με 62-63 GHz. |
| 66 - 71 GHz | ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.553 5.558 ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.554 |  |  |
| 71 - 74 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | 1. Σταθερή υπηρεσία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(05)07 . |
| 74 - 75.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.561 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Έρευνα διαστήματος | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(05)07 . 2. Έρευνα διαστήματος: Μετρήσεις VLBI στη ζώνη 74-84 GHz. |
| 75.5 - 76 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.561 ECA35 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Έρευνα διαστήματος | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(05)07 . 4. Έρευνα διαστήματος: VLBI. |
| 76 - 77.5 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. Ραδιοαστρονομία 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 6. Σιδηροδρομικές εφαρμογές | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2004/545/ΕΚ στη ζώνη 77-81 GHz 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) 6. Σιδηροδρομικές εφαρμογές: EN 301 091, ERC/REC 70-03. Ανίχνευση εμποδίων/οχημάτων σε ισόπεδη διάβαση. |
| 77.5 – 78 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.559B Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2004/545/ΕΚ στη ζώνη 77-81 GHz 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 78 - 79 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία Ραδιοαστρονομία Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 5.560 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. Ραδιοαστρονομία 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2004/545/ΕΚ στη ζώνη 77-81 GHz 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) |
| 79 – 81 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα 4. Ραδιοαστρονομία 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα: Σύμφωνα με την Απόφαση 2004/545/ΕΚ στη ζώνη 77-81 GHz 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. 5. Ραδιοεντοπισμός (πολιτική χρήση) |
| 81 - 84 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 5.561A | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Σταθερή υπηρεσία 4. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz. 3. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(05)07 . 4. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 84 - 86 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: EN 302 217, ECC/REC/(05)07 . 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 86 - 92 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Μετρήσεις συννέφων, πετρελαιοκηλίδων, πάγου, χιονιού, βροχής, παράθυρο αναφοράς για τον ηχοβολισμό θερμοκρασίας κοντά στα 118 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. VLBI. |
| 92 - 94 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(14)01, ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 94 - 94.1 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) Ραδιοαστρονομία 5.562 5.562A | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία 3. Έρευνα διαστήματος | 1. Αισθητήρες εκπομπής μόνο (δορυφορικοί): Ραντάρ συννέφων. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. 3. Έρευνα διαστήματος |
| 94.1 - 95 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(14)01, ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 95 - 100 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149 5.554 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 100 - 102 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.341 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Limb sounding of atmospheric constituents. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 102 - 105 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.341 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 105-109.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.562B 5.149 5.341 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 109.5-111.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.341 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 111.8-114.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.562B 5.149 5.341 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 114.25-116 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.341 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 116-119.98 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.562C 5.341 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Αισθητήρες μόνο λήψης ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz. |
| 119.98-120.02 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.562C 5.341 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Αισθητήρες μόνο λήψης ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz. |
| 120.02-122.25 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.562C ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.138 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Αισθητήρες μόνο λήψης ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz. |
| 122.25-123 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |
| 123-130 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ Ραδιοαστρονομία 5.149 5.554 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 130-134 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΚΠΟΜΠΗ) 5.562E ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.562A | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 134-136 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 134-141 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 134-141 GHz. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 136-141 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 134-141 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 134-141 GHz. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 141-148.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 148.5-151.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Εναρμονισμένο παράθυρο αναφοράς για παρατηρήσεις αισθητήρων λήψης μόνο. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 151.5-155.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 155.5-158.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.562B 5.149 5.562F 5.562G | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 2. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Προστασία μέχρι 1.1.2018. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του ευρυζωνικού συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 158.5-164 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | 1. Σταθερή υπηρεσία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 |
| 164-167 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. Atmospheric limb sounding of the 164.38 GHz CO line. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 167-174.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 5.149 | 1. Σταθερή υπηρεσία 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 2. Ραδιοαστρονομία: Στη ζώνη 168-174.5 MHz. Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 174.5-174.8 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 | 1. Σταθερή υπηρεσία | 1. Σταθερή υπηρεσία: ECC/REC/(18)02 |
| 174.8- 182 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.562H ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης υδρατμών η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. |
| 182-185 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης υδρατμών η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 185-190 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.562H ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης υδρατμών η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. |
| 190-191.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης υδρατμών η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 191.8-200 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.558 ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149 5.341 5.554 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 200-202 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.341 5.563A | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: (EESS) Atmospheric limb sounding and atmospheric remote sensing of nitrous oxide at 201 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 202-209 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.341 5.563A | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: (EESS) Atmospheric limb sounding and atmospheric remote sensing of water vapour at 203.4 GHz and ozone at 208.5 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 209-217 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.341 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 217-226 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.562B 5.149 5.341 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 226-231.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Atmospheric limb sounding. Παράθυρο αναφοράς για μετρήσεις υδρατμών υψηλότερης συχνότητας. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής (π.χ. CO line), VLBI. |
| 231.5-232 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός |  |  |
| 232-235 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοεντοπισμός |  |  |
| 235-238 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.563A 5.563B | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί) 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Αισθητήρες λήψης μόνο (δορυφορικοί): Η παθητική ανίχνευση περιορίζεται στην ηχητική ανίχνευση μικροκυμάτων. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 238-240 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ |  |  |
| 240-241 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ |  |  |
| 241-248 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Ερασιτεχνική Υπηρεσία Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 241-250 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 241-250 GHz. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 248-250 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ραδιοαστρονομία 5.149 | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία 3. Ραδιοαστρονομία | 1. Ερασιτεχνική υπηρεσία: EN 301 783, στη ζώνη 241-250 GHz. 2. Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία: Στη ζώνη 241-250 GHz. 3. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 250-252 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΟΝΟ ΛΗΨΗΣ) 5.340 5.563A | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης 2. Ραδιοαστρονομία | 1. Δορυφορική εξερεύνηση της Γης: (EESS) Limb sounding of nitrous oxide near 251 GHz. 2. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής. |
| 252-265 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149 5.554 | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής |
| 265 - 275 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 5.563A | 1. Ραδιοαστρονομία | 1. Ραδιοαστρονομία: Παρατηρήσεις του συνεχούς και της φασματικής γραμμής |
| 275-1000 GHz | 5.565 |  |  |

###### Μέρος 1.2

Εθνική Χρήση στο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 9 kHz μέχρι 1000 GHz από

Εξοπλισμό Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Equipment Using Ultra Wideband Technology (UWB))

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| κάτω από 1.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 1.6 - 2.7 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 2.7 - 3.1 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.1 - 3.4 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.4 - 3.8 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.8 - 4.8 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 4.8 - 6.0 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 6.0 - 8.5 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 8.5 - 9 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 9 - 10.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| πάνω από 10.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |

###### Μέρος 1.3

Εθνική Χρήση στο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 9 kHz μέχρι 1000 GHz

από Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs)) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Τύπος Συσκευής Μικρής Εμβέλειας | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz – 30 MHz | Επαγωγικές Συσκευές | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 9-315 kHz. | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 400-600 kHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 442.2-450.0 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 456.9-457.1 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 984-7484 kHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 7300-23000 kHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 13553-13567 kHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 13553-13567 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 26957-27283 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 26990-27000 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 27040-27050 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 27090-27100 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 27140-27150 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 27190-27200 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 30-37.5 MHz | Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 40.66-40.7 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 87.5-108 MHz | Συσκευές υψηλού χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο/συνεχούς μετάδοσης | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 169.4-169.475 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 169.4-169.475 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 169.4875- 169.5875 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 169.4875- 169.8125 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 173.965-216 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 401-406 MHz | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 430-440 MHz | Συσκευές απόκτησης ιατρικών δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 433.05-434.79 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 446.0-446.2 MHz | PMR446 | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 862-868.6 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 863-865 MHz | Συσκευές υψηλού χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο/συνεχούς μετάδοσης | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 863-868 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 865-868 MHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 868.6-868.7 MHz | Συσκευές χαμηλού συντελεστή “χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο” / υψηλής αξιοπιστίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 868.7-869.2 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 869.2–869.4 MHz | Συσκευές χαμηλού συντελεστή “χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο” / υψηλής αξιοπιστίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 869.4-869.65 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 869.65-869.7 MHz | Συσκευές χαμηλού συντελεστή “χρόνου λειτουργίας ανά κύκλο” / υψηλής αξιοπιστίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 869.7-870 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 874-874.4 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ |
| 917.4-919.4 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ |
| 916.1-918.9 MHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ |
| 917.3-918.9 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ |
| 917.4-919.4 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ |
| 2400-2483.5 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 2400-2483.5 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 2400-2483.5 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 2446-2454 MHz | Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 2483.5-2500 MHz | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 2483.5-2500 MHz | Συσκευές απόκτησης ιατρικών δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 4500-7000 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 5725-5875 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 5795-5815 MHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 5855-5875 MHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 6000-10600 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 17.1-17.3 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 24.05-24.25 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 24.05-27 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 24.15-24.25 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 57-64 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 57-64 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 57-71 GHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 61-61.5 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 63.72-65.88 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 75-85 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 76-77 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 122-123 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |
| 244-246 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1345 /ΕΕ |

#### Μέρος 2

ECA-footnotes included in the European Common Allocation

Οι υποσημειώσεις ECA είναι διαθέσιμες για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Μέρος 3

RR footnotes for Region 1 Allocations relevant to CEPT

Οι υποσημειώσεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις Κατανομές της Περιοχής 1 που αφορούν τη CEPT είναι διαθέσιμες για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Μέρος 4

##### Κατάλογος Συντμήσεων (List of Abbreviations)

| (OR) | - Off-Route |
| --- | --- |
| (R) | - Route |
| AES | - Aircraft Earth Stations |
| AGA | - Air Ground Air |
| AIS | - Automatic Identification System |
| ALS | - Assistive Listening Systems |
| ALD | - Assistive Listening Devices |
| AMS(R)S | - Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services |
| APP | - Appendix of the ITU Radio Regulations |
| AVI | - Automatic Vehicle Identification |
| BBDR | - Broad Band Disaster Relief |
| BFWA | - Broadband Fixed Wireless Access |
| BSS | - Broadcasting Satellite Service |
| BMA | - Building Material Analysis |
| CB | - Citizen Band |
| CEPT | - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations |
| CGC | - Complementary Ground Component |
| CRS | - Central Radio Station |
| DA2GC | - Direct Air-to-Ground Communications |
| DEC | - Decision |
| DECT | - Digital Enhanced Cordless Telecommunication |
| DME | - Distance Measuring Equipment |
| DMO | - Direct Mode Operation |
| DSC | - Digital Selective Calling |
| DSI | - Detailed Spectrum Investigation |
| DVB-T | - Terrestrial Digital Video Broadcasting |
| E/s | - Earth-to-space direction |
| ECA | - European Common Allocation |
| ECC | - Electronic Communications Committee |
| ECM | - Electronic Countermeasures |
| ECP | - European Common Proposal |
| EESS | - Earth Exploration-Satellite Service |
| EGSM | - Extended GSM |
| EISCAT | - European Incoherent Scatter facility |
| ENG | - Electronic News Gathering |
| EPIRB | - Emergency Position-Indicating Radiobeacon |
| ERC | - European Radiocommunications Committee |
| ERO | - European Radiocommunications Office |
| ESOMPs | - Earth Stations On Mobile Platforms |
| EST | - Earth Stations on Trains |
| ESV | - Earth Stations on-board Vessels |
| EU | - EUropean footnote |
| FDD | - Frequency Division Duplex |
| FM | - Frequency Modulation |
| FSS | - Fixed-Satellite Service |
| FWA | - Fixed Wireless Access |
| GALILEO | - European Global Navigation Satellite System |
| GBAS | - Ground Based Augmentation System |
| GBSAR | - Ground Based Synthetic Aperture Radar |
| GE75 | - Geneva 1975 Agreement |
| GE85 | - Geneva 1985 Agreement |
| GLONASS | - Global Navigation Satellite System |
| GMDSS | - Global Maritime Distress and Safety System |
| GNSS | - Global Navigation Satellite System |
| GPR/WPR | - Ground Probing Radar / Wall Probing Radar |
| GPS | - Global Positioning System |
| GSM | - Global System for Mobile Communications |
| GSM 1800 | - Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band |
| GSM-R | - GSM for Railways |
| GSO | - GeoStationary Orbit |
| HAPS | - High Altitude Platform Systems |
| HDFS | - High Density Fixed Service |
| HDFSS | - High Density Fixed-Satellite Service |
| HDTV | - High Definition Television |
| HEST | - High E.i.r.p. Satellite Terminals |
| HF | - High Frequency |
| HIPERLAN | - High Performance Radio Local Area Network |
| IALA | - International Association of Lighthouse Authorities |
| IBCN | - Integrated Broadband Communications Network |
| ILS | - Instrument Landing System |
| IMO | - International Maritime Organisation |
| IMT | - International Mobile Telecommunications |
| IMT-2000 | - International Mobile Telecommunications-2000 |
| ISM | - Industrial, Scientific and Medical |
| ITS | - Intelligent Transport System |
| ITU | - International Telecommunication Union |
| JTIDS | - Joint Tactical Information Distribution System |
| LAES | - Location Application for Emergency Services |
| LDC | - Low Duty Cycle |
| LEST | - Low E.i.r.p. Satellite Terminals |
| LP-AMI Implants | - Low Power Active Medical Implants |
| LPR | - Level Probing Radar |
| LT2 | - Location Tracking Type 2 |
| MBANS | - Medical Body Area Network Systems |
| MBR | - Maritime Broadband Radio Links |
| MCA | - Mobile Communications Services on Board Aircraft |
| MCV | - Mobile Communication Services on Board Vessels |
| MES | - Mobile Earth Stations |
| MFCN | - Mobile/Fixed Communications Networks |
| MIDS | - Multifunctional Information Distribution System |
| MLS | - Microwave Land System |
| MSI | - Maritime Safety Information |
| MSS | - Mobile-Satellite Service |
| MWS | - Multimedia Wireless System |
| NATO | - North Atlantic Treaty Organisation |
| NAVTEX | - Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships |
| NDB | - Non-Directional Beacon |
| NGSO | - Non-GeoStationary Orbit |
| NJFA | - NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement |
| OB | - Outside Broadcasting |
| PAMR | - Public Access Mobile Radio |
| PKO | - Peace Keeping Operations |
| PMR | - Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio |
| PMSE | - Programme Making and Special Events |
| PPDR | - Public Protection και Disaster Relief |
| RA | - Radio Astronomy |
| REC | - Recommendation |
| RFID | - Radio Frequency Identification |
| RLANS | - Radio Local Area Network System |
| RR | - ITU Radio Regulations |
| s/E | - space-to-Earth direction |
| SAB | - Services Ancillary to Broadcasting |
| SAP | - Services Ancillary to Programming |
| SAR(επικοινωνίες) | - Search και Rescue |
| SIT | - Satellite Interactive Terminal |
| SNG | - Satellite News Gathering |
| S-PCS | - Satellite Personal Communication System |
| SRD | - Short Range Device |
| SRR | - Short Range Radar |
| SSR | - Secondary Surveillance Radar |
| SUT | - Satellite User Terminal |
| TACAN | - Tactical Air Navigation |
| T-DAB | - Terrestrial Digital Audio Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |
| TDD | - Time Division Duplex |
| TETRA | - Terrestrial Trunked Radio |
| TLPR | - Tank Level Probing Radar |
| TRR | - Tactical Radio Relays |
| TS | - Terminal Station |
| TTT | - Transport and Traffic Telematics |
| TV | - Television |
| UIC | - International Union for Railways |
| ULP-AMI | - Ultra Low Power Active Medical Implants |
| ULP-WMCE | - Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy |
| UMTS | - Universal Mobile Telecommunications System |
| UWB | - Ultra – Wideband |
| VLBI | - Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) |
| VOR | - VHF Omni-directional Range |
| VSAT | - Very Small Aperture Terminal |
| VTS | - Vessel Traffic System (radar) |
| WAIC | - Wireless Avionics Intra-Communication systems |
| WARC | - World Administrative Radio Conference |
| WAS | - Wireless Access System |
| WIA | - Wireless Industrial Applications |
| WRC | - World Radiocommunication Conference |